Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 14.07.2004
11:30 – 13:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig / Kein Internetzugang

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Projekt:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 | 9 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

### 1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (14 Punkte)

Die Funktion:    soll im Bereich  optimal durch eine Parabel  angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

Lösung mit Maple:

> GLa:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),a);

> GLb:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),b);

> GLc:=0=diff(int(((cos(x)+1)-(a+b*x+c*x*x))^2, x=1..5.2),c);

> solve({GLa, GLb, GLc},{a,b,c});

> y(x):=3.602017024-2.259431456*x+.3602458401*x*x;

> f(x):=cos(x)+1;

> plot([f(x),y(x)], x=1..5.2, color=[red,blue], style=[point,line]);

### 2.	DFT  (14 Punkte)

Ein Sinus (Amplitudenwerte +1, -1) und ein Cosinus mit der Frequenz 100 Hz wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 20ms. Die Abtastwerte finden Sie auf der nächsten Seite

- 1P Tragen Sie die Zeitwerte für die Abtastpunkte in die nachfolgende Tabelle ein.

- 1P Skizzieren Sie den Sinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 1P Skizzieren Sie den Cosinus und die Abtastwerte in Bild 1.

- 7P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die skalierte DFT für m=0, m=1, m=2, m=3, m=4, m=5

- 2P Zeichnen Sie das Amplitudenspektrum für Sinus und Cosinus.

- 2P Erklären Sie das Ergebnis

Bild 1: Sinus und Cosinus mit den Abtastpunkten

| n= | sin | cos | t/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0,95 | 0,31 | 2 |
| 2 | 0,59 | -0,81 | 4 |
| 3 | -0,59 | -0,81 | 6 |
| 4 | -0,95 | 0,31 | 8 |
| 5 | 0 | 1 | 10 |
| 6 | 0,95 | 0,31 | 12 |
| 7 | 0,59 | -0,81 | 14 |
| 8 | -0,59 | -0,81 | 16 |
| 9 | -0,95 | 0,31 | 18 |

Lösung d :

| m-te Schwingung | sin(wt) | cos(wt) |
| --- | --- | --- |
| m=0 | 0 | 0 |
| m=1 | 0 | 0 |
| m=2 | 1 | 1 |
| m=3 | 0 | 0 |
| m=4 | 0 | 0 |
| m=5 | 0 | 0 |

Die Werte wurden mit der Formel für die skalierte DFT berechnet :

Der Mittelwert wurde m=0 wurde extra berechnet.

Lösung e

Grundfrequenz = 50 Hz

f)  Beim Betragsspektrum geht die Information bezüglich der Phase verloren. Hierdurch kann nicht mehr zwischen Sinus und Cosinus unterschieden werden. Die Grundfrequenz  wird durch die Fensterbreite bestimmt -> 50Hz. Es tritt die zweite Harmonische auf ->100Hz.

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

Schaltung mit R, L  und C

- 3P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G1(s) – Darstellung: Die höchste Potenz im Nenner hat den Faktor 1.

- 1P Erstellen Sie die Übertragungsfunktion G(s) für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe).

- 2P Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1, L=1.

- 2P Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0 bis t=15.

Lösung Aufgabe 3a

Lösung b

Lösung c

Lösung Aufgabe d

Mit Maple:

> with(inttrans):

> assume(a>0):

> invlaplace(((s/2)+0.5)/((s^2+s+0.5)*s), s, t);

> plot(1.-1.*exp(-.5000000000*t)*cos(.5000000000*t), t=0..15);

4	FIR-Filter  (10 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen fgoben = 1200Hz und fgunten=800Hz ist als FIR-Filter für N=5

zu entwerfen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=12 kHz.

- Berechnen Sie die Filtergleichung für das FIR-Filter

- Berechnen und skizzieren Sie die Impuls-Antwort des FIR-Filters.

Lösung:

Formel für TP

Bandsperre=Allpass-(Tiefpass_Oben-Tiefpass_Unten)

akBSP= akAP –(akTPo-akTPu)    ( 1 Punkt )

| 0,055 | a5 | a-5 |
| --- | --- | --- |
| 0,032 | a4 | a-4 |
| 0 | a3 | a-3 |
| -0,033 | a2 | a-2 |
| -0,058 | a1 | a-1 |
| 0,933 |  | a_0 |

( 5 Punkte )

Berechnung mit Excel:

| n | xn – Eingang | yn-Ausgang |
| --- | --- | --- |
| -10 | 0 | 0 |
| -9 | 0 | 0 |
| -8 | 0 | 0 |
| -7 | 0 | 0 |
| -6 | 0 | 0 |
| -5 | 0 | 0,055 |
| -4 | 0 | 0,032 |
| -3 | 0 | 0 |
| -2 | 0 | -0,033 |
| -1 | 0 | -0,058 |
| 0 | 1 | 0,933 |
| 1 | 0 | -0,058 |
| 2 | 0 | -0,033 |
| 3 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0,032 |
| 5 | 0 | 0,055 |
| 6 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |

Bild: Bandsperre mit FIR-Filter

### 5 Ordnen Sie richtig zu:  (2P)

A =3	B= 1	C=2

| A | 1 |
| --- | --- |
| B | 2 |
| C | 3 |

# Text boxes

L

R

a

u

e

L

u

C