Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Montag, 5. Februar 2001
11:00 – 13:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 13 |  |
| 3 | 12 |  |
| 4 | 13 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Um Informationstechnik 2 nach der alten Studienordnung zu bestehen, müssen folgende Aufgaben bearbeitet werden:

Aufgabe 3 und 4 innerhalb einer Stunde, welche zusammen 25 Punkte ergeben.

1.	Fouriertransformation		(12 Punkte)

Zeichnen Sie die folgende Funktion:

Berechnen Sie deren Fouriertransformierte mit Hilfe der Impulsmethode.

Lösung:

2.	DFT  (13 Punkte)

Die nachfolgende Funktion mit der Periodendauern 0,2ms wird wie dargestellt in Blöcken mit N=10 abgetastet.

- Welche Frequenz hat die Grundschwingung der DFT?

- Berechnen Sie mittels der DFT für  m=0 und m=1 den Betrag des Amplitudenspektrums.

- Zeichnen Sie das Betragsspektrum für die beiden Beträge.

Bild  Abgetastetes Signal

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1,54 |
| 2 | 0,36 |
| 3 | 0,36 |
| 4 | 1,54 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1,54 |
| 7 | 0,36 |

3 	Laplace Transformation		(12 Punkte)

Gegeben ist die Übertragungsfunktion eines Systems mit

- Zeichnen Sie den Pol-, Nullstellenplan

- Ermitteln Sie die Lösung der Differentialgleichung f(t)

- Ist das System stabil ?

- Zeichnen Sie für die Funktion f(t) für

Lösung:

4	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (13 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

Schaltung mit L und R

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte L=1, R=1

- Skizzieren Sie die Sprungantwort für t=0...4

# Text boxes

2R

L

R

a

u

e

u