Prüfung:	Informationstechnik

Termin:	Mittwoch, 30.  Januar 2002
08:30 – 10:30

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 10 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5 oder | 8 oder |  |
| 6 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Aufgabe 1 bis 4 werden bewertet. Sie können entweder die Aufgabe 5 oder Aufgabe 6 wählen. Wenn Sie beide wählen, wird die beste Lösung bewertet.

1.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion soll im Bereich  optimal durch eine Parabel  angenähert werden.

- Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

- Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung:

f(x)  und y(x) für x=0..2

2.	DFT  (12 Punkte)

Eine Rechteckfunktion (Amplitudenwerte +1, -1) mit der Frequenz 1 Hz und dem Impulspausenverhältnis 1:1 wird mit der Blockgröße N=10 abgetastet. Die Messzeit ist 2s.

- 1P Skizzieren Sie die Funktion – Hinweis: Bitte sehr genau mit Lineal einzeichnen!

- 1P Tragen Sie die Abtastwerte in die Zeichnung ein und tragen Sie die Werte in die Tabelle ein.

- 5P Berechnen Sie aus den Abtastwerten die DFT für m=0, m=2, m=4.

- 1P Warum ist die Amplitude für m=0 ungleich 0? Bitte mit Begründung.

- 2P Wie groß ist die Amplitude für m=1? Ohne Berechnung, jedoch mit Begründung.

- 2P Welcher prinzipielle Fehler wird bei dieser Abtastung gemacht?

Lösung b :

| n= | f(n) |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | -1 |
| 4 | -1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1 |
| 8 | -1 |
| 9 | -1 |

Lösung c :

Mit der Formel

und den Werten für N=10, ergeben sich für die jeweiligen Ergebnisse:

| m-te Harmonische | Amplitude |
| --- | --- |
| 0 = Mittelwert | 2/10 |
| 1. | 0 |
| 2. | 1,3 |
| 3. | 0 |
| 4. | 0,5 |

Lösung d :

Aufgrund der Abtastung entsteht ein Mittelwert. Es werden mehr positive Werte abgetastet.

Lösung e :

Das Beobachtungsfenster hat eine Breite von 2s. Die 1. Harmonische ergibt sich damit als Schwingung von 0,5Hz. Diese Schwingung ist im Signal nicht enthalten.

Lösung f :

Aliasing : Im Signal sind Frequenzanteile welche größer als ½ fABTAST sind.

Lösung mit HP VEE

3 	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Erstellen Sie für die nachfolgende Schaltung die Übertragungsfunktion.

Schaltung mit R  und C

- Erstellen Sie die Übertragungsfunktion

- Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

- Bestimmen Sie die Sprungantwort für die normierten Werte R=1, C=1

- Skizzieren Sie die Sprungantwort

Lösung:

Lösung Aufgabe 3a

Lösung Aufgabe 3b

Lösung Aufgabe 3c

4	Korrelation – Faltung  (10 Punkte)

a) Berechnen Sie für nachfolgende Funktionen F1 und F2 die Faltung

b) Berechnen Sie für nachfolgende Funktionen F1 und F2 die Kreuzkorrelation

F1

F2

5	Datenreduktion: Huffmann-Codierung  (8 Punkte)

Das Wort:

HALLELUJA

soll codiert werden.

Wieviele Bits benötigen Sie in der jeweiligen Codierung?

- ASCII-Codierung?

- 3-Bit-Codierung?

- Huffmann-Codierung?

6	Datenreduktion  (8 Punkte)

Bei einer Kamera sind folgende Werte gegeben:
3*1/3“ CCD

Effektive Pixelanzahl 400 000 pro CCD

Horizontale Auflösung 530 Linien

- Welche vertikale Auflösung wird theoretisch erreicht?

- Berechnen Sie die theoretische Datenmenge/s bei einer Video-Aufnahme mit: einer Farbcodierung mit 3x8Bit und 
einer Framerate von 25 Frames/s
und Audioaufnahme mit 48kHz und 16 Bit

- Das DV-Format mit Audio- und Steuerungsinformationen hat eine Datenrate von ca. 3,6 MByte/s. Welcher Datenreduktionsfaktor wird in der Kamera realisiert?

# Text boxes

u

R

C

R

e

u

C