Prüfung:		Informationstechnik 2

Termin:		13. Juli 1996,  8:30 - 10:30

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen) !

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 |
|  | 2 | 10 |
|  | 3 | 10 |
|  | 4 | 20 |
|  | Gesamt | 50 |
| Note |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

1.	Laplace Transformation		(10 Punkte)

Berechnen Sie die inverse Laplacetransformierte der Funktion:

Ist ein System mit dieser Übertragungsfunktion stabil ?

Zeichnen Sie den Pol - Nullstellenplan

Lösung:

2.	DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort (10 Punkte)

Ein System hat folgende Übertragungsfunktion:

Erstellen Sie die Differentialgleichung für den Zeitbereich ( System ist am Anfang in Ruhe)

Bestimmen Sie die Impulsantwort

Skizzieren Sie die Impulsantwort

Lösung Aufgabe 2a

Lösung Aufgabe 2c

3.	Gauß'sches Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate (10 Punkte)

Die Funktion soll im Bereich  optimal durch eine Parabel angenähert werden.

Bestimmen Sie die Gleichung der Parabel

Skizzieren Sie das Ergebnis

Lösung a

4.	Digitale Filter (20 Punkte)

Eine Bandsperre mit den Grenzfrequenzen von fu=40 Hz und fo=60Hz ist als FIR-Filter für N=3 zu berechnen. Die Abtastfrequenz beträgt fa=10 kHz.

a) Berechnen Sie die Filtergleichung

b) Berechnen und skizzieren Sie die Antwort bei folgenden Eingangswerten:

Lösung:

| n | xn | yn |
| --- | --- | --- |
| -8 | 0 |
|  | -7 | 0 |
|  | -6 | 0 |
|  | -5 | 0 |
|  | -4 | 0 |
|  | -3 | 0 |
|  | -2 | 0 |
|  | -1 | 0 |
|  | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |
|  | 2 | 1 |
|  | 3 | 1 |
|  | 4 | 1 |
|  | 5 | 1 |
|  | 6 | 1 |
|  | 7 | 1 |
|  | 8 | 1 |
|  | 9 | 0 |
|  | 10 | 0 |
|  | 11 | 0 |
|  | 12 | 0 |
|  | 13 | 0 |

Reserve-Seite: