Prüfung:	Internet-Technologie

Termin:	Montag, 28.  Januar 2002
08:00 – 10:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Bemerkung:		_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen!)

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 2 | 4 |  |
| 3 | 3 |  |
| 4 | 2 |  |
| 5 | 6 |  |
| 6 | 2 |  |
| 7 | 2 |  |
| 8 | 2+1 |  |
| 9 | 2 |  |
| 10 | 3 |  |
| 11 | 1 |  |
| 12 | 6 |  |
| 13 | 9 |  |
| 14 | 6 |  |
| Gesamt | 50+1 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

# Redaktionell betreute Server - Suchmaschine

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einem redaktionell betreuten Server und einer Suchmaschine. (1 Punkt)

- Nennen Sie jeweils zwei Beispiele (1 Punkt)

# Suchmaschine

Erklären Sie das Ergebnis für folgende Abfragen in der Suchmaschine Altavista?

- Eventakademie NEAR Baden-Baden  (1 Punkt)

- Eventakademie AND Baden-Baden  (1 Punkt)

- Welche Abfrage: a oder b wird gleichviel oder mehr Ergebnisse liefern?  (1 Punkt)

Wo können Sie bei Altavista solche Abfragen durchführen? (1 Punkt)

# E-Mail Postfach

a) Welcher Unterschied besteht bei einer E-Mail Adresse welche bei gmx.de oder web.de eingerichtet ist und einer E-Mail Adresse bei einem Provider oder in einer Firma? (2 Punkte)

b) Wie können Sie eine Verbindung zwischen den beiden E-Mail-Postfächern herstellen? (1 Punkt)

# Computer - Eigenschaft

a) Welche grundlegende Eigenschaften hat ein vernetzter Computer? (1 Punkt)

- Nennen Sie drei Betriebssysteme für Computer welche für eine vernetzte Umgebung entworfen wurden. (1 Punkt)

# Internet - Übertragungsgeschwindigkeit

Eine Datei mit der Größe von 768 KByte soll übertragen werden. Bemerkung: Alle Berechnungen können mit der maximalen theoretischen Übertragungsrate unter Vernachlässigung der zusätzlichen Protokollinformationen durchgeführt werden.

a) Wie lange benötigt die Übertragung bei einer einfachen ISDN-Anbindung? (3 Punkte)

b) Wie lange benötigt die Übertragung bei einer T-DSL-Anbindung mit der niedrigsten Datenübertragungsrate? (3 Punkte)

# Internet – Datenschutz

Beim Arbeiten im Internet hinterlassen Sie normalerweise Informationen auf dem Rechner.

- Wie können Sie alle diese Informationen löschen? (1 Punkt)

- Welche Einstellungen müssen Sie beim Abruf von Informationen von aktuellen Börsenkursen für Intraday-Handel am Browser und evtl. Proxy berücksichtigen? (1 Punkt)

# Internet – Einstellungen

Sie erhalten nachdem Sie einen Rechner neu am Internet angeschlossen haben keine Verbindung.

a) Welche Maßnahmen zur Behebung dieses Problems führen Sie durch? (1 Punkt)

b) Welche Einstellungen müssen Sie evtl. ändern? (1 Punkt)

# Seitenerstellung – Voraussetzungen

Welche Voraussetzungen müssen Sie zur Erstellung und Veröffentlichung bei Internet-Seiten beachten?

- Für den Rechner auf welchem Sie die Seiten erstellen? (1 Punkt)

- Beim Server? (1 Punkt)

- Bei den Clients? (Welche die Seiten abrufen – bzw. Ihrer Zielgruppe) (1 Punkt)

# Seitenerstellung – Quelltext

Sie können den HTML-Quelltext ansehen oder editieren.

- Wie können Sie den Quelltext unter einem Browser sichtbar machen? (1 Punkt)

- Wie können Sie den Quelltext in Ihren eigenen Seiten sichtbar machen? Nennen Sie zwei Möglichkeiten. (1 Punkt)

# Seitenerstellung – Möglichkeiten

Sie können die Internetseiten einer Firma mit verschiedenen Funktionalitäten aufbauen. Nennen Sie die verschiedenen Stufen der Möglichkeiten und jeweils ein Beispiel für die Funktionalität. (3 Punkte)

# Seitenerstellung – Programme

Nennen Sie drei Programme zur Seitenerstellung. (1 Punkt)

# Datenreduktion

Zur Datenreduktion im Videobereich lassen sich mehrere grundsätzliche Verfahren nutzen. Nennen Sie drei dieser Verfahren und beschreiben Sie diese bitte in prägnanter Form. (Auch Formeln sind erlaubt) (6 Punkte)

# Datenreduktion: Huffmann-Codierung  (9 Punkte)

Das Wort:

HALLELUJA

soll codiert werden.

Wieviele Bits benötigen Sie in der jeweiligen Codierung?

- ASCII-Codierung? (2 Punkte)

- 3-Bit-Codierung? (2 Punkte)

- Huffmann-Codierung? (5 Punkte)

# Datenreduktion (6 Punkte)

Bei einer Kamera sind folgende Werte gegeben:
3*1/3“ CCD

Effektive Pixelanzahl 400 000 pro CCD

Horizontale Auflösung 530 Linien

- Welche vertikale Auflösung wird theoretisch erreicht? (2 Punkte)

- Berechnen Sie die theoretische Datenmenge/s bei einer Video-Aufnahme mit: einer Farbcodierung mit 3x8Bit und 
einer Framerate von 25 Frames/s
und Audioaufnahme mit 48kHz und 16 Bit 
(2 Punkte)

- Das DV-Format mit Audio- und Steuerungsinformationen in der Kamera hat eine Datenrate von ca. 3,6MByte/s. Welcher Datenreduktionsfaktor wird in der Kamera realisiert?
(2 Punkte)