Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		Mittwoch, 13.07.2005 ; 11:00-13:00

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

URL:	                  _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 14 |  |
| 4 | 10 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen:

Vorbemerkung:

Erstellen Sie für alle Programme zuerst eine PDL!

Es soll das Übertragungsverhalten eines Tiefpasses annähernd ermittelt werden. Hierzu wird ein Rechteck variabler Frequenz über einen Verstärker auf den Eingang eines Tiefpasses gegeben und am Ausgang der Effektivwert gemessen.

Bild 1: Prinzipieller Aufbau: „Wobbeln“

Die nachfolgenden Aufgabenstellungen helfen Ihnen, das gesamte Programm durch Unterprogramme zu entwickeln. Verwenden Sie Interrupt von T0, T2 und Compare-Interrupt für P1.1 von Timer 2.

# 8051/80535 Programm „TICK“ (12 Punkte)	___

Mit diesem Programm wird in der Gesamtaufgabe alle ca. 131ms die Frequenz des Rechtecks verändert. Zunächst erfüllt das Programm „TICK“ die folgende Funktion:

Abfrageschleife: Mit Taster 2 wird T0 initialisiert und gestartet.

Alle 131 072 Mikrosekunden wird ein Ereignis von Timer 0 ausgelöst. In der Interruptserviceroutine zählen Sie das Register R2 ab 128 abwärts. Ist R2 = 0 wird Timer 0 gesperrt.

- (4P) Schreiben Sie das Programm als PDL

- (8P) Schreiben Sie das Programm in Assembler

PDL:

Assembleranweisungen

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

;Anzahl der Messungen

;Wie oft?

;

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

;

;Aufruf Interrupt

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Freigabe

;Timer 0 16-Bit Zaehler

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

ABFRAGE:

;Abfrage Taste 1

START_TRIGM:

;Anzahl der Messungen

;Anzahl der Interrupts

;Initialisierung TIMER 0

;Timer 0 rennt los

jmp ABFRAGE

ISR_T0:

;Sprung falls R1 noch nicht 0

;Flag fuer Messung

;Anzahl-1 n Messungen

;Timer Stop

;wieder durch 2

SPRUNG:

ret

SEHR AUSFÜHRLICHE PDL

$nomod51                ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 ;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   ;es wird ein Listing erstellt

$ title (TICK.A51)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;Programm:

;T2 Mit Taster 2 wird T0 initialisiert und gestartet.

;Alle 131 072 Mikrosekunden - Interrupt von Timer 0 ausgelöst.

;Interruptserviceroutine: Register R2 ab 128 abwärts.

;Ist R2 = 0 wird Timer 0 gesperrt.

;

;

;Datum: 20.05.2005

;Programmiert: J. WALTER

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;R2 Zaehlregister Anzahl Messungen

;R1 Zaehlregister ISR_0

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Datum:

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

ANZAHL_M EQU 128	;Anzahl der Messungen

TEILER        EQU 2	;Wie oft?

CSEG AT 0H              	;Legt absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

ORG 0BH

call ISR_T0	;Aufruf Interrupt

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H                	;Programmstart bei 100H

INIT:

mov IEN0,#10010010b	;Interrupt-Freigabe inkl. ser. Schnittstelle

mov TMOD,#00000001b	;Timer 0 16-Bit Zaehler

;

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

ABFRAGE:

jnb P1.1,START_TRIGM	;Abfrage Taste 1

jmp ABFRAGE

START_TRIGM:

mov R2,#ANZAHL_M	;Anzahl der Messungen

mov R1,#TEILER	;Anzahl der Interrupts durch Teiler

mov TL0,#0	;Initialisierung TIMER 0

mov TH0,#0

setb TR0;	Timer 0 rennt los

jmp ABFRAGE

ISR_T0:

djnz R1,SPRUNG	;Sprung falls R1 noch nicht 0

;setb F0	;Flag fuer Messung …spaeter

clr 3.2	;nicht notwendig - aber gut

djnz R2,WEITER	;Anzahl-1 n Messungen

clr TR0	;Timer Stop

WEITER:

mov R1,#TEILER	;wieder durch 2

SPRUNG:

ret

end

# 8051/80535 Unterprogramm „RECHTECK“ (14 Punkte)___

Funktionsberschreibung Rechteckgenerator:

Mit Timer 2 möchten Sie ein Rechtecksignal mit verschiedenen Frequenzen und mit konstantem Impuls-Pausen-Verhältnis 1:1 an P1.1  erzeugen.

Hierzu laden Sie das Highbyte Reload-Register mit Startwert 0 und das Compareregister 1 HB folglich mit Startwert 128. Durch richtiges Erhöhen der beiden Register variieren Sie die Frequenz im High-Byte von Reload und CC1. Hierzu werden die Werte in den Hilfsregistern R3 (Reload)  und R4 (Compare) zwischengepuffert.

Erhöhen Sie jeweils die Hilfsregister im Unterprogramm „RECHTECK“ das von Programm „TICK“ aufgerufen wird.

Laden Sie diese Werte in die Register von T2, sobald der Vergleichs-Interrupt von T2 auftritt.

a) Um welchen kleinsten Wert muss das Reload-Register erhöht werden?

b) Um welchen kleinsten Wert muss das Compare-Register 1  erhöht werden?

c) Erstellen Sie zwei Skizzen mit dem Rechtecksignal  für die tiefste und höchste Frequenz. Und tragen Sie die Ladewerte der Register an den Flanken ein.

Mit T3 starten Sie das Programm.

d)  Schreiben  Sie das Programm.

(4P) PDL:

;initialisiere Timer 2 für PWM 16-Bit

;initialisiere HB Reload-Register

;initialisiere R3 Reload Hilfsregister

;initialisiere HB Compare-Register

;initialisiere R4 Compare Hilfsregister

UNTERPROGRAMM: RECHTECK – wird alle ~131 ms aufgerufen

;R3 Reload

;R4 Compare Hilfsregister

;Erhoehe Reload-Register um 2

;Erhoehe Compar-Register um 1

(1P) a) Reload +2

(1P) b) Compare +1

(2P) c) Skizze für tiefste Frequenz

(6P) d) Programm

Skizze: Tiefste und höchste Frequenz

# 3.  8051/80535 Unterprogramm „EFFMESS“ (14 Punkte)	___

Am Ausgang des Tiefpasses wird der Effektivwert als Gleichspannung ausgegeben s. Bild 1. Welche Anschlüsse müssen noch unbedingt für die A/D-Wandlung durchgeführt werden?

(2P) a) Zeichnen Sie diese Anschlüsse in Bild 1 ein.

(8P) b) Lösen Sie mit Taste T3  eine A/D-Wandlung des Effektivwertes aus und schreiben Sie das Ergebnis ab der Speicherzelle 2000h.

(4P) PDL:

4.   8051/80535 Programm „FREQGANG“

Schreiben Sie das gesamte 8051/80535-Programm zur Ermittlung des Frequenzganges (Wobbeln). Unmittelbar vor der Änderung der Frequenz erfolgt die Wandlung. Die Werte sind ab Adresse 2000h zu speichern.

PDL:

# Text boxes

VaGND – VGA 31

Reload 1=0

Reload 2=254

+5V

VaREF – VGA 26

Compare 1=128

Compare 2=255

C

P6.0

Ueff

T1=2*35536µs ->f=15,6Hz

T2=2*256µs     ->f=1953Hz

R

P1.1

80535