Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		Mittwoch, 04.02.2004 ; 11:00-13:00

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

URL:	                  _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 6 |  |
| 3 | 14 |  |
| 4 | 8 |  |
| 5 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen:

# Hinweis:

Mit dem Programm „Glimmer“ werden die drei Leuchtdioden periodisch heller und dunkler. Die Variation der Helligkeit wird nur über das High-Byte von CCH1 durchgeführt.

Das 80535-Assembler-Programm „Glimmer“ wird schrittweise aus Einzelprogrammen entwickelt:

GLIMMER1		Ausgabe der PWM an P1.1 mit 50% Helligkeit

GLIMMER2		Duplizieren des P1.1 auf P3.2,P3.3,P3.4

GLIMMER3		Variation der Helligkeit über CCH1

# 8051/80535 Programm „GLIMMER1“ (14 Punkte)	___

Entwickeln Sie ein 80535-Programm welches über P1.1 eine PWM mit 50% Impuls-Pausen-Verhältnis ausgibt. Die Periodendauer der PWM ist 20ms. Die Programmschleife enthält nur eine nop-Anweisung. Die Interrupt-Service-Routine für Timer 2 „TIMER2_ISR“ enhält ebenfalls eine nop-Anweisung.

- Wie groß ist die Konstante GL_ANFANG im CCH1-Register bei 50% Impuls-Pausenverhältnis als Hexadezimalzahl?

- Führen Sie die wesentlichen Prozesse für das Programm auf.

- Schreiben Sie das Programm in 8051-Assembler.

Lösung a:

# 8051/80535-Programm „GLIMMER2“ (6 Punkte)	___

Ersetzen Sie das „nop“ in der Programmschleife durch die Befehlsfolge, welche den Port1.1 auf Port 3.2, Port 3.3, Port 3.4 dupliziert.

# 8051/80535-Programm „GLIMMER3“ (14 Punkte)	___

Ersetzen Sie den nop-Befehl in der Interruptserviceroutine für Timer 2 durch eine Befehlsfolge, welche die Pulsweite in CCH1 von B2H bis FEH und wieder zurück periodisch ändert. Verwenden Sie hierzu eine Konstante ZAEHL.

  - Wie groß ist die Konstante ZAEHL?

  - Wie lange dauert der Vorgang von „Dunkel“ bis „Hell“

  - Welche wesentlichen Prozesse kommen hierbei vor?

  - Schreiben Sie diesen Programmteil in Assembler

Prozessorwahl (8 Punkte)						___

Wählen Sie für die nachfolgenden Aufgaben den optimalen Prozessor / Controller (bzgl. Kosten - Programmieraufwand bei der angegebenen Stückzahl) aus. Bitte begründen Sie Ihre Lösung.

- Aufgabe: Tunnelüberwachung
Für eine Tunnelüberwachung werden am Eingang, in der Mitte und am Ausgang des Tunnels Lichtschranken errichtet. Die Durchfahrtzeit der Fahrzeuge wird überwacht und  bei Überschreitung Alarm ausgelöst. Die Kosten für den Controller sollen gering gehalten werden.
Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe: Elektronische Eieruhr
Für eine elektronische Eieruhr müssen 100 000 Systeme gefertigt werden. Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe: Türschloss
Für das Softwarelabor wird eine automatische Türverriegelung entwickelt. Hierbei wird über einen Servomotor ein Sicherungsstift bewegt. Es kommen maximal 3 Systeme zum Einsatz. Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

- Aufgabe:  Gitarre

Für die Verzögerung von Sound wird ein LINE DELAY GERÄT entwickelt.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller:

Begründung:

5.   µ-Controller (8 Punkte, jeweils nur eine und beste Antwort) ___

1. Welcher Prozessor enthält keinen Timer 2?

| a) 8052 |  |
| --- | --- |
| b) 80515 |  |
| c) 80535 |  |
| d) 8051 |  |

2. Welcher der nachfolgend aufgeführten Busse / Anschlüsse ist nicht seriell?

| a) Centronics |  |
| --- | --- |
| b) USB |  |
| c) RS232 |  |
| d) I2C |  |

3. Welche Bitkombination MX2,MX1,MX0 wählt den Kanal 7 bei der AD-Wandlung aus?

| a) 110 |  |
| --- | --- |
| b) 111 |  |
| c) 000 |  |
| d) 011 |  |

4. Welche Datenübertragungsrate trifft nicht für T-DSL zu?

| a) 768 KBit/s Download |  |
| --- | --- |
| b) 128 KBit/s Upload |  |
| c) 64 KBit/s Download und Upload |  |
| d) 1536 KBit/s Download |  |

5. Welche Register bestimmen die Periodendauer bei der PWM von Timer 2?

| a) CRCH, CRCL |  |
| --- | --- |
| b) CCH2, CCL2 |  |
| c) CCEN |  |
| d) TH2, TL2 |  |

6. Welcher Befehl kann mit dem Register 2 nicht durchgeführt werden?

| a) mov A,R2 |  |
| --- | --- |
| b) mov R2,A |  |
| c) mov A,@R2 |  |
| d) mov R2,R1 |  |

7. Welche Aussagen/Befehle können beim A/D-Wandler des 80535 angewendet werden?

| a) mov DAPR,#0 |  |
| --- | --- |
| b) Das letzte Bit verliert |  |
| c) Eine Wandlung benötigt 2µs |  |
| d) Es handelt sich um einen 16-Bit A/D-Wandler |  |

8. Welche Gemeinsamkeit haben die cjne-Befehle?

| a) Es werden immer Sprünge ausgeführt. |  |
| --- | --- |
| b) Es werden immer externe Speicherzellen miteinander verglichen. |  |
| c) Das Carrybit stellt das Ergebnis dar. |  |
| d) Es handelt sich um ein Subroutine Instruction |  |

9. Welche Aussage zur seriellen Schnittstelle des 8051 ist nicht korrekt?

| a) Die serielle Schnittstelle kann verschiedene Datentransfergeschwindigkeiten realisieren. |  |
| --- | --- |
| b) Die serielle Schnittstelle kann nur über Interrupt betrieben werden. |  |
| c) Die serielle Schnittstelle kann über SCON gesteuert werden. |  |
| d) Die serielle Schnittstelle kann Voll-Duplex-Betrieb |  |

10. Welche Aussage zur Interrupteinheit des 80535 ist richtig?

| a) Die Interrupteinheit kann nur Software-Interrupts bearbeiten. |  |
| --- | --- |
| b) Die Interrupteinheit funktioniert ohne Stack |  |
| c) Die Interrupteinheit hat vier Prioritätsebenen. |  |
| d) Die Interrupteinheit kann nur auf Polling-Anforderungen reagieren |  |

11. Wann wird der Interruptvektor in den PC geladen?

| a) Wenn die allgemeine Interruptfreigabe gesetzt ist. |  |
| --- | --- |
| b) Interrupts werden immer in den PC geladen. |  |
| c) Der Interruptvektor |  |
| d) Nur wenn die allgemeine und die spezielle Interruptfreigabe gesetzt sind. |  |

12. Welches Bit ist nicht im PSW?

| a) SBUF |  |
| --- | --- |
| b) RS1, RS0 |  |
| c) OV |  |
| d) P |  |

13. Es soll eine Zeitmessung mit einer Auflösung von 1 Mikrosekunde realisiert werden. Welche Aussage ist richtig?

| a) Dies ist nicht mit dem 80C535 möglich. |  |
| --- | --- |
| b) Dies ist nur mit 80C515C möglich. |  |
| c) Dies ist mit jedem 8051 Derivat möglich. |  |
| d) Eine Auflösung von 1 Mikrosekunde kann nur durch Übertaktung realisiert werden. |  |

14. Welchen Sinn und Zweck haben Flags?

| a) Flags zeigen die Taktzahl des Controllers an. |  |
| --- | --- |
| b) Flags lösen Interrupts aus. |  |
| c) Sie dienen der Anzeige von Ergebnissen einer Operation. |  |
| d) Sie können Register verwalten. |  |

15. Welcher Speicherbereich wird für den bitadressierbaren Speicherbereich verwendet?

| a) 020-02FH im internen Speicher |  |
| --- | --- |
| b) 020H-02FH im internen Speicher |  |
| c) 020H-02FH im externen Speicher |  |
| d) 020-02FH im externen Speicher |  |

16. Ein I2C-Baustein soll memory-mapped eingefügt werden.

| a) Dies ist nur im internen Speicherbereich möglich. |  |
| --- | --- |
| b) Dies ist im indirekt adressierbaren internen Speicherbereich möglich. |  |
| c) Dies kann im indirekt und direkt adressierbaren internen Speicherbereich erfolgen |  |
| d) Dies ist nur im externen Speicherbereich möglich. |  |