Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		Mittwoch, 31.01.2007 ; 8:30-10:30

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

URL:	                  _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 11 |  |
| 4 | 10 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen:

# 1. 8051/80535 Messeinrichtung „HAM.ASM“  	15 Punkte	___

Die Intelligenz eines Hamsters wird getestet. Ein Laufrad mit einer Gabellichtschranke und 32 Zähnen pro Umdrehung dient als Testeinrichtung. Sobald die Lichtschranke 1024 mal unterbrochen wurde, fährt ein Servomotor - an P1.1 angeschlossen - von Stellung 1 (ca. 0° = 0F650H) auf Stellung 2 (ca. 180° = 0FD70H), um damit Futter für den Hamster frei zu geben. Der Servomotor arbeitet bei einer Periodendauer von 20ms.

Der Ausgang der Gabellichtschranke wird auf P3.4 gelegt. Der Timer 0 zählt im Reload-Betrieb jeweils 1 Umdrehung und löst danach ein Interrupt aus. R2 enthält die noch abzuleistenden Umdrehungen. 
Annahme: Die Lichtschranke prellt nicht.

- (1P) Nach wieviel Umdrehungen erhält der Hamster Futter?

- (4P) Zeichnen Sie ein Blockschaltbild für die Anschlüsse am Mikrocontroller für den Servomotor und die Gabellichtschranke. Bitte geben Sie auch die Anschlüsse für die VG-Leiste an.

- (4P) Schreiben Sie die PDL

- (6P) Schreiben Sie das Programm

a) Anzahl der Umdrehungen:   Nach 32 Umdrehungen

Bemerkung 1: Im Blockschaltbild müssen +5V und GND nicht vermerkt sein. Für die volle Punktzahl genügt folglich der Anschluß P3.4 / C18 und P1.1 / C13

Bemerkung 2: In der Vorlesung wurde das Programm: Schrauben zählen behandelt. Durch Variation dieses Programmes konnte die Aufgabe sehr leicht gelöst werden.

$nomod51                ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 ;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   ;es wird ein Listing erstellt

$title (HAM.A51)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;Programm:

;PDL - Was wird gemacht?

;1024 Zaehne= 32 Zaehne / Umdrehung * 32 Umdrehungen

;Anzahl der Zaehne = TL0-TH0

;Anzahl der Umdrehungen in R2 = Anzahl der auftretenden Interrupts von Timer 0

;Servomotor mit PWM: Periodendauer 20ms

; 	  S1:0F650H Stellung 1

;     S2:0FD70H	Stellung 2

;Lichtschranke 1024 mal unterbrochen?

;R2 mit 32 laden + Timer 0 Reload-Betrieb: Mit HB= 256-32

;Ansteuerung Servomotor Stellung 1 / 2

;DEBUG

;P3.4 komplementieren, Breakpoint auf ISR_T0

;

;

;HARDWARE: Ausgabe an Port 1.1 (VG1/C13). +5V - (VG1/A4) Masse VG1/A21

;oder VG1/C21

;INITIALISIERUNG:

;Timer0 Autoreload, Timer2 PWM, Interrupt EAL, Timer0

;

;Erstellt am:  11. Januar 2007 19:52:12

;Programmiert: Juergen Walter

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;R2

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Geaendert am: Sonntag, 11. Februar 2007 19:52:12

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

Periode_low     EQU 0E0H	;legt die Periodendauer fest 20ms

Periode_high    EQU 0B1H	;45536 = 0B1E0H

S1_low      	EQU 050H   	;Compare Wert

S1_high     	EQU 0F6H	;HB

S2_low      	EQU 070H   	;Compare Wert

S2_high     	EQU 0FDH	;HB

CSEG AT 0H              	;Legt absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

ORG 0BH			;Timer 0

call ISR_T0

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H                	;Programmstart bei 100H

INIT:

;TIMER 2

mov  T2CON,#00010001B   	;Timer2 Einstellung:Timer mit f=f(osz)/12

;Mode 0 ->Reload bei Ueberlauf

mov  CCEN,#00001000B    	;Compare Mode des CC1 - P1.1 freigeben

mov  CRCL,#Periode_low   	;Low Byte von Compare Reload Capture

mov  CRCH,#Periode_high  	;High Byte von Compare Reload Capture

;Stellung 1 mit Servomotor anfahren

mov  CCL1,#S1_low			;P1.1 Compare Capture Low Byte

mov  CCH1,#S1_high		;CC High Byte

; Timer 0 - Reload-Betrieb

mov TH0,#224			;Timer0	 TH0=256-32=224

mov TL0,#224			;Zaehlregister initialisieren

mov TMOD,#00000110b		;Timer0	auf Autoreload Betrieb

;Zaehlertakt  c/T#

setb TR0				;Timer Takt Freischaltung

;Interruptfreigabe

setb EAL				;allgemeine Interruptfreigabe

setb ET0   				;Timer0

mov R2,#32				;R2 bis 32 zaehlen

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

ABFRAGE:

jmp ABFRAGE				;Endlosschleife

ISR_T0:

djnz R2,WEITER  			;32 Umdrehungen?

;Stellung 2 mit Servomotor anfahren

mov  CCL1,#S2_low			;P1.1 Compare Capture Low Byte

mov  CCH1,#S2_high		;CC High Byte

WEITER:

ret

end

# 2. 8051/80535 Programm „HAM1S.asm“ 	14 Punkte ___

Realisieren Sie mit Hilfe von Timer 2 und dem Register R3 eine Sekunde und komplementieren die Leuchte L3. Verwenden Sie hierzu die Einstellungen des Timer 2 von „HAM.ASM“ und den T2-Interrupt.

a) Schreiben Sie die PDL

b) Schreiben Sie das Programm

$nomod51                ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 ;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   ;es wird ein Listing erstellt

$title (HAM1S.A51)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;Programm:

;Es wird mit Timer2 und Interrupt eine Sekunde erzeugt: Timer2 Periodendauer 20ms * 50

;R3 50

;PWM Periodendauer 20ms

;

;

;DEBUG

;

;HARDWARE: Ausgabe an Port 1.1 (VG1/C13). +5V - (VG1/A4) Masse VG1/A21

;oder VG1/C21

;PDL:

;Interrupt T2

;INITIALISIERUNG:

;Timer2 PWM, Interrupt EAL, Timer2

;SCHLEIFE

;ISR_T2

;

;Erstellt am:  11. Januar 2007 19:52:12

;Programmiert: Juergen Walter

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;R2

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Geaendert am: Sonntag, 11. Februar 2007 19:52:12

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

Periode_low     EQU 0E0H	;legt die Periodendauer fest 20ms

Periode_high    EQU 0B1H	;45536 = 0B1E0H

CSEG AT 0H              	;Absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

ORG 2BH

Timer 2

call ISR_T2

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H                	;Programmstart bei 100H

INIT:

;TIMER 2

mov T2CON,#00010001B   	;Timer2 Einstellung:Timer mit f=f(osz)/12

;Mode 0 ->Reload bei Ueberlauf

mov CCEN,#00001000B    	;Compare Mode des CC1 - P1.1 freigeben

mov CRCL,#Periode_low   	;Low Byte von Compare Reload Capture

mov CRCH,#Periode_high

;Interruptfreigabe

setb EAL	;allgemeine Interruptfreigabe

setb ET2   	;spezielle Interruptfreigabe				;Timer2

mov R3,#50	;50*20ms					;R3 bis 50 zaehlen

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

ABFRAGE:

jmp ABFRAGE					;Endlosschleife

ISR_T2:

clr TF2						;Interrupt bestaetigen

djnz R3,WEITER  	;50 Interrupts

cpl P3.4					;Leuchte L3

mov R3,#50	;Wieder 50 Interrupts					;Wieder neu laden

WEITER:

ret

end

# 3.  8051/80535 Programm „HAM1S_S“	11 Punkte ___

Für die dauernde Überwachung des Hamsters muss zusätzlich jede Sekunde die Summe der zurückgelegten Inkremente (Anzahl der Unterbrechungen der Gabellichtschranke) über die serielle Schnittstelle an das Serial Window von Keil gesendet werden. Hierzu können ein Byte für die Anzahl der Umdrehungen und ein Byte für die Anzahl der Unterbrechungen während der Umdrehung gesendet werden.

a) (1P) Wie berechnen Sie aus dem Wert von Timer 0 die Anzahl der Unterbrechungen.

b) (4P) Schreiben Sie die PDL

c) (6P) Schreiben Sie das Programm

$nomod51                ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 ;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   ;es wird ein Listing erstellt

$title (HAM.A51)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;Programm:

;PDL - Was wird gemacht?

;Periodendauer 20ms

; 	S1:0F650H Stellung 1

;     S2:0FD70H	Stellung 2

;Lichtschranke 1024 mal unterbrochen?

;R2 mit 32 laden + Timer 0 Reload-Betrieb: Mit HB= 256-32=224=E0h

;Ansteuerung Servomotor Stellung 1 / 2

;Jede Sekunde Anzahl Zaehne, Anzahl Umdrehungen senden

;Sekunde mit Timer 2 50*20ms=1 Sekunde

;DEBUG

;P3.4 komplementieren, Breakpoint auf ISR_T0

;

;HARDWARE: Ausgabe an Port 1.1 (VG1/C13). +5V - (VG1/A4) Masse VG1/A21

;oder VG1/C21

;INITIALISIERUNG:

;Timer0 Autoreload, Timer2 PWM + Interrupt, Interrupt EAL, Timer0

;Serielle Schnittstelle programmieren, 9600 Bps, 8-BIT UART

;Erstellt am:  11. Januar 2007 19:52:12

;Programmiert: Juergen Walter

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;R2

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Geaendert am: Sonntag, 11. Februar 2007 19:52:12

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

Periode_low     EQU 0E0H	;legt die Periodendauer fest 20ms

Periode_high    EQU 0B1H	;45536 = 0B1E0H

S1_low      	EQU 050H   	;Compare Wert

S1_high     	EQU 0F6H	;HB

S2_low      	EQU 070H   	;Compare Wert

S2_high     	EQU 0FDH	;HB

CSEG AT 0H              	;Legt absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

ORG 0BH				;Timer 0

call ISR_T0

reti

ORG 02BH				;Timer 2

clr TF2				;Interrupt bestaetigen

call ISR_T2

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil fuer On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H                	;Programmstart bei 100H

INIT:

;TIMER 2

mov  T2CON,#00010001B   	;Timer2 Einstellung:Timer mit f=f(osz)/12

;Mode 0 ->Reload bei Ueberlauf

mov  CCEN,#00001000B    	;Compare Mode des CC1 - P1.1 freigeben

mov  CRCL,#Periode_low   	;Low Byte von Compare Reload Capture

mov  CRCH,#Periode_high  	;High Byte von Compare Reload Capture

;Stellung 1 mit Servomotor anfahren

mov  CCL1,#S1_low			;P1.1 Compare Capture Low Byte

mov  CCH1,#S1_high		;CC High Byte

; Timer 0 - Reload-Betrieb

mov TH0,#224			;Timer0	 TH0=256-32=224

mov TL0,#224			;Zaehlregister initialisieren

mov TMOD,#00000110b		;Timer0	auf Autoreload Betrieb

;Zaehlertakt  c/T#

setb TR0				;Timer Takt Freischaltung

;serielle Schnittstelle

mov A,PCON				;Power Saving modes

orl A,#10000000b			;SMOD 1 9600 Bps

mov PCON,A

setb SM1				;8-BIT UART

setb REN				;Freigabe Empfaenger

setb BD				;interner Baudratengenerator einschalten

;Interruptfreigabe

setb EAL					;allgemeine Interruptfreigabe

setb ET0   					;Timer0

setb ET2					;Freigabe Timer 2

mov R2,#32					;R2 Anzahl Umdrehungen bis 32 zaehlen

mov R3,#50					;50*20ms = 1 Sekunde

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

ABFRAGE:

jmp ABFRAGE					;Endlosschleife

ISR_T2:

djnz R3,WEITER_T2				;Bereits 1 Sekunde?

cpl P3.3					;Port 3.4 ist von Aufgabe 1 belegt

mov R3,#50					;Neue Sekunde beginnt

mov A,TL0					;Counterstand

subb A,TH0					;Anzahl Zaehne in Akku

mov SBUF,A					;Anzahl der Zaehne an SBUF

jnb TI,$					;Ist das Byte Anzahl Zaehne weg?

clr TI					;Byte Zaehne ist weg

mov A,#32					;Zahl der Umdrehungen

subb A,R2					;Anzahl der geleisteten Umdrehungen

mov SBUF,A					;Anzahl der Umdrehungen

jnb TI,$

clr TI					;Byte Umdrehungen ist weg

WEITER_T2:

ret

ISR_T0:

djnz R2,WEITER  				;32 Umdrehungen?

;Stellung 2 mit Servomotor anfahren

mov CCL1,#S2_low				;P1.1 Compare Capture Low Byte

mov CCH1,#S2_high				;CC High Byte

clr EAL					;Stop - Alle Interrupts sperren

clr P3.2					;Hamster hatte Futter ;-)

WEITER:

ret

end

Bemerkung: In Keil lässt sich das Fenster in HEX umschalten. Das Format ASCII war nicht gefordert.

4.   8051/80535 Prozessorauslastung 	10 Punkte ___

Berechnen Sie die Prozessorauslastung für die Messung und die Übertragung der Werte.

Annahme: Ein Hochleistungshamster läuft mit konstanter Geschwindigkeit und benötigt 32s, um das begehrte Futter zu erhalten.

Lösung:

pro Sekunde:

32*ISR_T0 + 50*ISR_T2 kurz + 1*ISR_T2 lang=

320µs         +  500µs                 +   2010µs          =2830µs=2,83ms=2,83 Promille

Auslastung: ca. 0,283 %

32*ISR_T0=32 * 5 Befehle *2µs=320µs

50*ISR_T2 kurz = 50 * 5 Befehle * 2µs= 500µs

ISR_T2lang = ISRT2 kurz + 2 Byte über serielle Schnittstelle = 10µs + 2ms=2010µs

Bemerkung: Bei der Korrektur wurde die Abschätzung bewertet:

0,1% < Auslastung < 0,5%

# Text boxes

GND / C21 +A21

Vcc / C4+A4

Servo / Futterfreigabe

Gabel-licht-schranke

P1.1 / C13

Bild: Messeinrichtung am Mikrocontroller

80535

P3.4 / C18