Bild 4.1. Zahlendarstellung                                         Bild 4.2. Befehl für 8051

Tabelle 4.1. Übersetzung des Codes in eine Hexadezimal

| Bitkombination | Als Hexadezimalzahl | Mnemotechnischer Code |
| --- | --- | --- |
| 0111 0100B | 74H | mov A,#89 |
| 0101 1001B | 59H |

Bild 4.3. Beschaltung der Ports

Tabelle 4.2. Dokumentation der Beschaltung

| Port | Anschluß | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| P1.1 | T1 | Taster 1 |
| P1.2 | T2 | Taster 2 |
| P1.3 | T3 | Taster 3 |
| P3.2 | L1 | Leuchtdiode 1 |
| P3.3 | L2 | Leuchtdiode 2 |
| P3.4 | L3 | Leuchtdiode 3 |

Bild 4.4. Stuktogramm für das erste, einfache Programm EIN_AUS.ASM

Bild 4.5. Symbole für Programm-Abläufe

Bild 4.6. Befehlseingaben zur Ausführung des Programms

­  File  Define  View  Go  Analyze  Setup  Options           Playback: {Alt-A}

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________+[_]----------------------------+________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________¦          Willkommen bei       ¦________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________¦            HiSIM 51           ¦________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________¦       dem 8051-Simulator      ¦________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________¦   Laden des Beispielprogramms ¦________________________

_______________________¦           mit ALT-L           ¦________________________

_______________________¦                               ¦________________________

_______________________+08¦Any key: Continue, <Alt-Q>: +________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 4.7. Bild nach Start des Programms HISIM51

­  File  Define  View  Go  Analyze  Setup  Options                    Halted

___+---------------+____________________________________________________________

___¦ Load...       ¦____________________________________________________________

___¦ Save...       ¦____________________________________________________________

___¦ loG...        ¦____________________________________________________________

___¦ eXec...       ¦____________________________________________________________

___¦ Info!         ¦____________________________________________________________

___¦ Extensions... ¦____________________________________________________________

___¦ User SFR...   ¦____________________________________________________________

___¦ uNload!       ¦____________________________________________________________

___+---------------¦____________________________________________________________

___¦ DOS Shell!    ¦____________________________________________________________

___+---------------¦____________________________________________________________

___¦ Quit HiTOP... ¦____________________________________________________________

___+---------------+____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___+[_]----------------------------File Load----------------------------+_______

___¦ File name....: C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS\EIN_AUS.HTX                ¦_______

___¦ File type....: OBJECT                                              ¦_______

___¦ Start address:                                                     ¦_______

___¦ Length.......:                                                     ¦_______

___¦                                                                    ¦_______

___¦  OK _                        Cancel _                        Help _¦_______

___¦  ____                        ________                        ______¦_______

___+--------------------------------------------------------------------+_______

________________________________________________________________________________

___________________________+[_]-----------------------------------------+_______

___________________________¦  Filename: *.*                             ¦_______

___________________________¦ Directory: C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS        ¦_______

___________________________¦                                            ¦_______

___________________________¦+--------------+ +--------------+ +--------+¦_______

___________________________¦¦ ALCHIT   BAT ¦ ¦ ..           ¦ ¦   A:   ¦¦_______

___________________________¦¦ ASM      BAT _ ¦              _ ¦   B:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS      _ ¦              _ ¦   C:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  ASM _ ¦              _ ¦   O:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  HTX _ ¦              _ ¦   Q:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  LST _ ¦              _ ¦   V:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  M51 _ ¦              _ ¦   W:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  OBJ _ ¦              _ ¦   X:   _¦_______

___________________________¦¦ EIN_AUS  SYM _ ¦              _ ¦   Y:   _¦_______

___________________________¦¦ LINK     BAT ¦ ¦              ¦ ¦   Z:   ¦¦_______

___________________________¦+--------------+ +--------------+ +--------+¦_______

___________________________¦                                            ¦_______

___________________________¦  OK _            Cancel _            Help _¦_______

___________________________¦  ____            ________            ______¦_______

___________________________+--------------------------------------------+_______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 4.8. Laden des Programms EIN_AUS.HTX

Tabelle 4.3. Endungen der verwendeten Dateien

| Dateityp | Bemerkungen |
| --- | --- |

Standard-

Erweiterung

Object files

Objektdateien,

| Laden mit File Load | HTX |
| --- | --- |
| Hex files |

Hex-Dateien,

Laden mit File Load,

| Sichern mit File Save | HEX |
| --- | --- |
| Image files |

Protokolldateien,

| Öffnen mit File loG | IMG |
| --- | --- |
| Log files |

Protokolldateien,

| Öffnen mit File loG | LOG |
| --- | --- |
| Symbol files |

Symboldateien,

Übergeben an HiTOP mit File Load,

| Dateityp OBJECT oder SYMBOLS | SYM |
| --- | --- |

+[_]<2> Instruction------------------------------[][]++[_]<6> Register-[][]+

¦ C:0x0000       020100 LJMP  ANFANG                  _¦ PC   = 0000 ¦ CY = 0 ¦

¦  C:0x0003       00     NOP                           _¦ DPTR = 0000 ¦ AC = 0 _

¦  C:0x0004       00     NOP                           _¦ SP   = 07   ¦ F0 = 0 _

¦  C:0x0005       00     NOP                           _¦ A    = 00   ¦ S1 = 0 _

¦  C:0x0006       00     NOP                           _¦ B    = 00   ¦ S0 = 0 _

¦  C:0x0007       00     NOP                           _¦ R0   = 00   ¦ OV = 0 _

¦  C:0x0008       00     NOP                           _¦ R1   = 00   ¦ UF = 0 _

¦  C:0x0009       00     NOP                           _¦ R2   = 00   ¦ PY = 0 _

¦  C:0x000A       00     NOP                           _¦ R3   = 00   ¦        _

¦  C:0x000B       00     NOP                           _¦ R4   = 00   ¦        _

¦  C:0x000C       00     NOP                           _¦ R5   = 00   ¦        _

¦  C:0x000D       00     NOP                           _¦ R6   = 00   ¦        _

¦  C:0x000E       00     NOP                            ¦ R7   = 00   ¦        _

¦ ____________________________________________________¦¦ BK   = 00   ¦        ¦

+------------------------------------------------------++----------------------+

+[_]<Ctrl-F1> Four register banks---------------------------[][]+_____________

¦                                                                 ¦_____________

¦   Bank 0:      Bank 1:      Bank 2:      Bank 3:                ______________

¦   R0 : 00      R0 : 00      R0 : 00      R0 : 00                ______________

¦   R1 : 00      R1 : 00      R1 : 00      R1 : 00                ______________

¦   R2 : 00      R2 : 00      R2 : 00      R2 : 00                ______________

¦   R3 : 00      R3 : 00      R3 : 00      R3 : 00                ______________

¦   R4 : 00      R4 : 00      R4 : 00      R4 : 00                ______________

¦   R5 : 00      R5 : 00      R5 : 00      R5 : 00                ______________

¦   R6 : 00      R6 : 00      R6 : 00      R6 : 00                ______________

¦   R7 : 00      R7 : 00      R7 : 00      R7 : 00                ______________

¦                                                                 ______________

¦ PCON : 00                                                       ______________

¦     P0 : 00        P1 : 00        P2 : 00        P3 : 00        ______________

¦                                                                 ¦_____________

+Hit ENTER to CHANGE VALUE----------------------------------------+_____________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 4.9. Empfohlene Oberfläche für erste Simulation

+[_]<2> Instruction------------------------------[][]++[_]<6> Register-[][]+

¦ANFANG         309108 JNB   91,LICHT_EIN            _¦ PC   = 0100 ¦ CY = 0 ¦

¦  C:0x0103       309209 JNB   92,LICHT_AUS            _¦ DPTR = 0000 ¦ AC = 0 _

¦  C:0x0106       30930A JNB   93,PROGRAMM_ENDE        _¦ SP   = 07   ¦ F0 = 0 _

¦  C:0x0109       2100   AJMP  ANFANG                  _¦ A    = 00   ¦ S1 = 0 _

¦  LICHT_EIN      C2B2   CLR   0B2                     _¦ B    = 00   ¦ S0 = 0 _

¦  C:0x010D       2100   AJMP  ANFANG                  _¦ R0   = 00   ¦ OV = 0 _

¦  LICHT_AUS      D2B2   SETB  0B2                     _¦ R1   = 00   ¦ UF = 0 _

¦  C:0x0111       2100   AJMP  ANFANG                  _¦ R2   = 00   ¦ PY = 0 _

¦  PROGRAMM_ENDE  028000 LJMP  8000                    _¦ R3   = 00   ¦        _

¦  C:0x0116       00     NOP                           _¦ R4   = 00   ¦        _

¦  C:0x0117       00     NOP                           _¦ R5   = 00   ¦        _

¦  C:0x0118       00     NOP                           _¦ R6   = 00   ¦        _

¦  C:0x0119       00     NOP                            ¦ R7   = 00   ¦        _

¦ ____________________________________________________¦¦ BK   = 00   ¦        ¦

Bild 4.10. Instruktionsfenster nach Ausführung eines Schrittes mit F6-Taste

File  Define  View  Go  Setup  Options                                Halted

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

+-----------------------------------------------------------------------------+_

¦                                                             hitex______     ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ Hitex-Systementwicklung GmbH, Greschbachstrasse 12, W-7500 Karlsruhe 41     ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ Country        Distributor                 Telephone #:     FAX Phone #:    ¦_

¦ -------------  -----------------------     ---------------  --------------- ¦_

¦ Germany        Hitex-Systementwicklung     (0721) 9628 0    (0721) 9628 149 ¦_

¦ Great Britain  Hitex (UK) Ltd.             (0203) 692066    (0203) 692131   ¦_

¦ France         Instrumatic France S.A.R.L. (1) 6907 0294    (1) 6907 0492   ¦_

¦ Switzerland    CAS-AG                      (031) 587844     (031) 582595    ¦_

¦ Austria        Walter Rekirsch             (0222) 253626    (0222) 257275   ¦_

¦ Belgium        Bytecom S.P.R.L.            (010) 223455     (010) 241730    ¦_

¦ Italy          Insitec Elettronica         (02) 66 501 075  (02) 66 501 096 ¦_

¦                                                                             ¦_

¦   Copyright (c) 1992 Hitex-Systementwicklung GmbH, Karlsruhe, Germany       ¦_

+-----------------------------------------------------------------------------+_

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run F10Menu

Bild 4.11. Anzeige bei korrekter Kommunikation mit EURO_535

Bild 4.12. Entwicklungsablauf

Bild 4.13. Ablauf Programmentwicklung

Bild 4.14. Dateien erzeugt mit ASM51 Assembler

Tabelle 4.4. Werkzeuge für die µ-Controller-Programmentwicklung

| Programm | Funktion | Name | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| ASCII-Editor | Editieren | DOSSHELL - Editor | beliebiger ASCII-Editor verwendbar |
| MCS 51 Assembler | Assemblieren | ASM51 BSP_1.ASM |

Assembliert BSP_1.ASM

| in BSP_1.OBJ |
| --- |
| PC-Monitor-Debugger | PC als Entwick-lungssystem | HIT_8051.EXE |
|  | Monitor | µ-Controller-Monitor | - | in EPROM |

C:\8051>asm51 c:\8051\entw_asm\ein_aus\ein_aus.asm

DOS 5.0 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

Copyright 1979, 1983, 1986 Intel Corporation

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

C:\8051>

Bild 4.15. Bildschirmanzeige nach dem Assemblieren

c:\8051\entw_asm\ein_aus> dir ein_aus.*

Datenträger in Laufwerk C ist MS-DOS_5

Datenträgernummer: 1985-7BA2

Verzeichnis von C:\8051

EIN_AUS  ASM       695 02.05.93   20:33

EIN_AUS  OBJ       180 02.05.93   20:34

EIN_AUS  LST      2513 02.05.93   20:34

3 Datei(en)       3388 Byte

25407488 Byte frei

C:\8051>

Bild 4.16. Von ASM51 erzeugte Dateien

MCS-51 MACRO ASSEMBLER    EIN_AUS                                               04/09/94   PAGE    1

DOS 6.20 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

OBJECT MODULE PLACED IN C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS\EIN_AUS.OBJ

ASSEMBLER INVOKED BY:  C:\8051\ASM51.EXE C:\8051\ENTW_ASM\EIN_AUS\EIN_AUS.ASM ERRORPRINT(FEHLER)

LOC  OBJ            LINE     SOURCE

1     $ title (EIN_AUS)

2     $debug

3     ;Einfaches Programm zum Ein- Ausschalten einer Leuchte

4     ;Taster 1 Einschalten, Taster 2 Ausschalten

5     ;Taster 3 Programm beenden

7     CSEG AT 0H              ;Legt absolute

;Codesegmentadresse auf 0h

0000 020100            8     ljmp ANFANG

9

0100                  10     ORG 100H                ;Programmstart bei 100H

11

12     ANFANG:

0100 309108           13     jnb P1.1,LICHT_EIN      ;Schalter 1 betaetigt ?

0103 309209           14     jnb P1.2,LICHT_AUS      ;Schalter 2 betaetigt ?

0106 30930A           15     jnb P1.3,PROGRAMM_ENDE  ;Programmende

0109 2100             16     ajmp ANFANG        ;Springe zur Adresse Anfang

17

18     LICHT_EIN:

010B C2B2             19     clr P3.2                ;Licht einschalten

010D 2100             20     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

21

22     LICHT_AUS:

010F D2B2             23     setb P3.2               ;Licht ausschalten

0111 2100             24     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

25

26     PROGRAMM_ENDE:

0113 028000           27     ljmp 8000H              ;Monitoreinsprung

28     end

SYMBOL TABLE LISTING

------ ----- -------

N A M E        T Y P E   V A L U E       A T T R I B U T E S

ANFANG. . . .  C ADDR    0100H   A

LICHT_AUS . .  C ADDR    010FH   A

LICHT_EIN . .  C ADDR    010BH   A

P1. . . . . .  D ADDR    0090H   A

P3. . . . . .  D ADDR    00B0H   A

PROGRAMM_ENDE  C ADDR    0113H   A

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE, NO ERRORS FOUND

Bild 4.17. Inhalt der EIN_AUS.LST-Datei

C:\8051>asm51 c:\8051\entw_asm\ein_ausf\ein_ausf.asm

DOS 5.0 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

Copyright 1979, 1983, 1986 Intel Corporation

ASSEMBLY COMPLETE, 4 ERRORS FOUND (24)

Bild 4.18. Fehlermeldung bei Assemblierung

ASSEMBLER INVOKED BY:  C:\8051\ASM51.EXE c:\8051\entw_asm\ein_ausf\EIN_AUSF.ASM

ERRORPRINT

LOC  OBJ            LINE     SOURCE

12     Anfang

*** _______________________________^

*** ERROR #1, LINE #12 (0), SYNTAX ERROR

0109 0100             16     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

*** ERROR #18, LINE #16 (12), (PASS 2) UNDEFINED SYMBOL

010D 0100             20     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

*** ERROR #18, LINE #20 (16), (PASS 2) UNDEFINED SYMBOL

0111 0100             24     ajmp Anfang             ;Springe zur Adresse Anfang

*** ERROR #18, LINE #24 (20), (PASS 2) UNDEFINED SYMBOL

REGISTER BANK(S) USED: 0

ASSEMBLY COMPLETE, 4 ERRORS FOUND (24)

ASSEMBLY COMPLETE, 4 ERRORS FOUND (24)

C:\8051>

Bild 4.19. Bildschirmanzeige bei fehlerhaftem EIN_AUSF.ASM-Programm

C:\8051>asm51 c:\8051\entw_asm\ein_ausf\EIN_AUSF.ASM ERRORPRINT (EIN_AUSF.CO)

DOS 5.0 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

Copyright 1979, 1983, 1986 Intel Corporation

ASSEMBLY COMPLETE, 4 ERRORS FOUND (24)

C:\8051>asm51 c:\8051\entw_asm\ein_ausf\EIN_AUSF.ASM ERRORPRINT (EIN_AUSF.FEH)

DOS 5.0 (038-N) MCS-51 MACRO ASSEMBLER, V2.2

Copyright 1979, 1983, 1986 Intel Corporation

ASSEMBLY COMPLETE, 4 ERRORS FOUND (24)

Bild 4.20. Bildschirmanzeige nach Erzeugen einer Fehlerdatei EIN_AUS.FEH

Bild 4.21. Assemblierung im Netzwerk

Bild 4.22. Speicherbereiche 8051 / 80535

Bild 4.23. Registerbänke

Tabelle 4.5. Interrupt Vektoren im Programmspeicherbereich des 8051

| PC | Interrupt Name | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| 0000H | RESET | Start Address after Reset |
| 0003H | EXTIO | External Interrupt 0 |
| 000BH | TIMER 0 | Timer 0 Overflow Interrupt |
| 0013H | EXTI1 | External Interrupt 1 |
| 001BH | TIMER1 | Timer 1 Overflow Interrupt |
| 0023H | SINT | Serial Channel 0 Interrupt |

Bild 4.24. Programmspeicher

Bild 4.25. Interner Datenspeicher

Bild 4.26. Externer Datenspeicher

Bild 4.27. Bitadressierbarer RAM-Bereich

Bild 4.28. Speicherbereiche - Segmente