Tabelle 5.1. Die verwendeten Einheiten in den Projekten

| Projekt | verwendete Einheiten |
| --- | --- |

1. Blinklicht mit vorgegebener

| Blinkfrequenz | Timer 0,1 Interrupt |
| --- | --- |
| 2. A/D-Wandlung | A/D-Wandler |
| 3. Serielle Schnittstelle | Serielle Schnittstelle |
| 4. Effektivwertmessung | Timer, A/D-Wandler, Serielle Schnittstelle |

Tabelle 5.2. Vorschlag für Registerverwendung

| Register von 8051 | Verwendung |
| --- | --- |
| A, B | Rückgabe von Bytes und Wörtern |
| R0, R1 | Rückgabe von Doppelwörtern |
| R2, R3 | Zählervariablen |
| R4, R5 | Übergabe und Rückgabe von Adressen |
| R6, R7 | Übergabe von Bytes und Wörtern |
| A | falls Fehler; Fehlercode in Register B übergeben |

TMOD BYTE  - Timer 0 - Timer 1 - Modus Control Register

| 89H | GATE | C/T# | M1 | M0 | GATE | C/T# | M1 | M0 | TMOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timer 1 |
| Timer 0 |

Tabelle 5.3. TMOD BYTE

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| Gate |

Gating control

"1" durchgeschaltet, wenn INTx#-Pin auf "1" und TRx- Kontrollbit gesetzt.

"0" => Timer x zählt, wenn TRx Kontrollbit gesetzt ist

C/T#

Counter or timer select bit. Zähler oder Zeitgeber Auswahlbit

"1" Zähler Funktion ( Eingang am Tx Eingangspin vom Prozessor )

"0" Zeitgeber Funktion ( Eingang vom internen System Clock )

M1/M0

0 0

8-bit timer / counter THx ist ein 8-bit Zähler / Zeitgeber TLx dient als 5-bit Vorteiler

0 1

16-bit timer/counter

| "THx" und TLx" ergeben zusammen einen 16-bit-Zähler / Zeitgeber. |
| --- |
| 1 0 | 8-bit auto-reload timer / counter 8-bit automatisch ladender Zähler / Zeitgeber. THx enthält den Wert der in TLx bei jedem Überlauf geladen wird. |
| 1 1 |

Timer 0:

| TL0 ist ein 8-bit-Zähler / Zeitgeber der von den Kontrollbits von Timer 0 kontrolliert wird. TH00 ist ein 8 Bit Zeitgeber der nur von den Zeitgeber 1 Kontrollbits kontrolliert wird. |
| --- |
| 1 1 | Timer 1. Zähler / Zeitgeber hält |

Bild 5.1. Blockbild von Timer 0 und 1 im 16-Bit Modus

Bild 5.2. Mode 2, Zähler / Zeitgeber 0 und 1 mit automatischem Wiederladen des TL0 Registers

Bild 5.3. Mode 3, Timer 1 Interrupt wird von Timer 0 mitbenutzt

TCON BITS  - Timer 0 - Timer 1 - Control Bits, Bitadressierbar

|  | 8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8B | 8AH | 89H | 88H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88H | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | TCON |

|  | Diese Bits werden nicht zur Kontrolle des Zeitgebers verwendet |
| --- | --- |

Tabelle 5.4. TCON BITS Timer 0 - Timer 1 Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| TR0 |

Timer 0 run control bit.

Bit zum Starten und Stoppen des Zeitgebers 0

TF0

Timer 0 overflow flag.

Wird hardwaremäßig beim Zeitgeber / Zählerüberlauf gesetzt.

Wird bei Aufruf des entsprechenden Interrupts zurückgesetzt.

TR1

Timer 1 run control bit.

Bit zum Starten und Stoppen des Zeitgebers 1

TF1

Timer 1 overflow flag.

Wird hardwaremäßig beim Zeitgeber / Zählerüberlauf gesetzt.

Wird bei Aufruf des entsprechenden Interrupts zurückgesetzt.

Tabelle 5.5. Interrupt-Vektor-Adressen

| PC Adresse | Interrupt-Name | Erklärung |
| --- | --- | --- |
| 0000H | RESET | Start Address after Reset1) |
| 0003H | EXTIO | External Interrupt 01) |
| 000BH | TIMER 0 | Timer 0 Overflow Interrupt1) |
| 0013H | EXTI1 | External Interrupt 11) |
| 001BH | TIMER1 | Timer 1 Overflow Interrupt1) |
| 0023H | SINT SINT04)6) | Serial Channel 0 Interrupt1) |
| 002BH | TIMER2 | Timer 2 Overflow/ External Reload Interrupt2)-6) |
| 0043H | ADCI | A/D-Converter Interrupt3).....6) |
| 004BH | EXTI2 |

External Interrupt 2/ Compare Event with CC43).....6)

| Bei 80C515 External Interrupt only |
| --- |
| 0053H | EXTI3 | External Interrupt 3 / Compare Event with CRC3).....6) |
| 005BH | EXTI4 | External Interrupt 4 / Compare Event with CC13).....6) |
| 0063H | EXTI5 | External Interrupt 5 / Compare Event with CC23).....6) |
| 006BH | EXTI6 | External Interrupt 6 / Compare Event with CC33).....6) |
| 0083H | SINT1 | Serial Channel 1 Interrupt4)6) |
| 0093H | CMINT | CMx Compare Register Interrupt6) |
| 009BH | COMPTIMER | Compare Timer Overflow4)6) |
| 00A3H | SETINT | Compare Set Interrupt6) |
| 00ABH | CLRINT | Compare Clear Interrupt6) |

1) 8051			2) 80(C)52			3) 80(C)515

4) 80C517			5) 80C515A		6) 80C517A

Bild 5.4. Erzeugen von Interrupts

IEN0 Interrupt Enable 0 / Interrupt 0 Freigabe-Register, bitadressierbar

| 0A8H | EAL | WDT | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 | IEN0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| WDT | Wird nicht für Interrupt-Kontrolle genutzt |
| --- | --- |

Tabelle 5.6. IEN0 Interrupt 0 Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| EX0 | "0" Externer Interrupt 0 gesperrt; "1" Externer Interrupt 0 freigegeben |
| ET0 | "0" Überlauf Timer 0 gesperrt; "1" Überlauf Timer 0 freigegeben |
| EX1 | "0" Externer Interrupt 1 gesperrt "1" Externer Interrupt 1 freigegeben |
| ET1 | "0" Überlauf Timer 1 gesperrt "1" Überlauf Timer 1 freigegeben |
| ES |

"0" Serieller Schnittstellen Interrupt gesperrt

| "1" Serieller Schnittstellen Interrupt freigegeben |
| --- |
| ET2 | "0" Überlauf Timer 2 gesperrt; "1" Überlauf Timer 2 freigegeben |
| WDT | Wird nicht für Interrupt Kontrolle genutzt |
| EAL |

"0" Kein Interrupt wird erkannt

"1" Jeder Interrupt wird entsprechend seiner Einstellung erkannt

IEN1 Interrupt Enable 1 / Interrupt 1 Freigabe-Register, bitadressierbar

|  | 0BFH | 0BEH | 0BDH | 0BCH | 0BBH | 0BAH | 0B9H | 0B8H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0A8H | EXEN2 | SWDT | EX6 | EX5 | EX4 | EX3 | EX2 | EADC | IEN1 |

Tabelle 5.7. Interrupt Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| EADC | "0" A/D-Wandler Interrupt gesperrt. "1" A/D-Wandler freigegeben. |
| EX2 |

"0" externer Interrupt 2 gesperrt.

"1" externer Interrupt 2 / Übernahme- / Vergleichs-Interrupt 4 freigegeben.

EX3

"0" externer Interrupt 3 gesperrt.

"1" externer Interrupt 3 / Übernahme- / Vergleichs-Interrupt 4 freigegeben.

EX4

"0" externer Interrupt 4 gesperrt.

"1" externer Interrupt 4 / Übernahme- / Vergleichs-Interrupt 4 freigegeben.

EX5

"0" externer Interrupt 5 gesperrt.

"1" externer Interrupt 5 / Übernahme- / Vergleichs-Interrupt 4 freigegeben.

EX6

"0" externer Interrupt 6 gesperrt.

| "1" externer Interrupt 6 / Übernahme- / Vergleichs-Interrupt 4 freigegeben. |
| --- |
| SWDT | Wird nicht für Interrupt Kontrolle genutzt |
| EXEN2 | "0" Ext. Reload Interrupt Timer 2 gesperrt. "1" Ext. Rel. Interrupt erkannt. |

TCON BITS  - Interrupt Control Bits, Bitadressierbar

|  | 8FH | 8EH | 8DH | 8CH | 8B | 8AH | 89H | 88H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 88H | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 | TCON |

Tabelle 5.8. TCON Interrupt Control Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| IT0 |

Interrupt 0 type control bit. Auswahlbit für Arbeitsweise

"1" Fallende Flanke löst externen Interrupt aus

"0" 0-Pegel löst externen Interrupt aus

IE0

"1" Falls externer Interrupt durch Hardware erkannt wird.

"0" automatisch durch Interruptausführung

IT1

Interrupt 1 type control bit. Auswahlbit für Arbeitsweise

"1" Fallende Flanke löst externen Interrupt aus

"0" 0-Pegel löst externen Interrupt aus

IE1

"1" Falls externer Interrupt durch Hardware erkannt wird.

| "0" automatisch durch Interruptausführung |
| --- |
| TR0 | Timer 0 Run Control - Wird nicht für Interrupt Kontrolle genutzt. |
| TF0 |

Timer 0 overflow flag.

"1" durch Hardware, wenn Zähler / Zeitgeber Überlauf.

| "0" automatisch durch Interruptausführung |
| --- |
| TR1 | Timer 0 Run Control - Wird nicht für Interrupt Kontrolle genutzt |
| TF1 |

Timer 1 overflow flag.

"1" durch Hardware, wenn Zähler / Zeitgeber Überlauf.

"0" automatisch durch Interruptausführung

Bild 5.5. Zu viele Interrupts

Bild 5.6. Prioritäten / Anforderungen von Interrupts

| 0A9H | - | WDTS | IP0.5 | IP0.4 | IP0.3 | IP0.2 | IP0.1 | IP0.0 | IP0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0B9H | - | - | IP1.5 | IP1.4 | IP1.3 | IP1.2 | IP1.1 | IP1.0 | IP1 |

Tabelle 5.9. IP0 Interrupt Priority Bits

|  | Bit | Funktion |
| --- | --- | --- |
| IP1.x | IP0.x | - |
| 0 | 0 | Priorität 0 (kleinste) |
| 0 | 1 | Priorität 1 |
| 1 | 0 | Priorität 2 |
| 1 | 1 | Priorität 3 |

Tabelle 5.10. IPO Interrupt Priority Bits

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| IP1.0 / IP0.0 | IE0 / IADC |
| IP1.1 / IP0.1 | TF0 / IEX2 |
| IP1.2 / IP0.2 | IE1 / IEX3 |
| IP1.3 / IP0.3 | TF1 / IEX4 |
| IP1.4 / IP0.4 | RI + TI / IEX5 |
| IP1.5 / IP0.5 | TF2 + EXF2 / IEX6 |

Bild 5.7. Struktogramm für Blink-Programm

File  Define  View  Go  Setup  Options                               Running

+<Ctrl-F2> Timer counter----------------------------------------------++________

¦                                                                     ¦¦________

¦  Timer Control      TCON  : 02     Timer Mode     TMOD : 00         ¦¦________

¦                                                                     ¦¦________

¦                             Timer/Counter 0    Timer/Counter 1      ¦¦________

¦  Mode               M0_M1 : 5 bit prescaler    5 bit prescaler      ¦¦________

¦  Selector           CT    : timer              timer                ¦¦________

¦  Gate control       GATE  : cleared            cleared              ¦¦________

¦  Run control        TR    : stopped            stopped              ¦¦________

¦  Overflow           TF    : not occured        not occured          ¦¦________

¦  Timer-Counter 0/1  TH_TL : 00  00             00  00               ¦¦________

¦                                                                     ¦¦________

¦  Timer Control 2    T2CON : 00                                      ¦¦________

¦                                                                     ¦¦________

¦                                Timer/Counter 2                      ¦¦________

¦  Input function     T2I0    :  stop                                 ¦¦________

¦  Compare selects    T2CM    :  mode 0                               ¦¦________

¦  Reload mode        T2R0    :  disabled                             ¦¦________

¦  Prescaler select   T2PS    :  counter                              ¦¦________

¦  Timer-Counter 2    TH_TL2  :  00  00                               ¦¦________

¦  Capture Register   RCAP2H_L:  00  00                               ¦¦________

¦                                                                     ¦¦________

+Hit ENTER to CHANGE VALUE--------------------------------------------++________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 5.8. Debug-Programm Zeitgeber-Anzeige

File  Define  View  Go  Setup  Options                               Running

+<Ctrl-F3> Interrupt System Interrupt Enable Register-----------------------+___

¦                                                                           ¦___

¦                 IR enable register 0   IEN0 : 90                          ¦___

¦ External IR 0      EX0 : disabled   Serial channel 0 IR   ES0: enabled    ¦___

¦ Timer 0 overflow   ET0 : disabled   Timer 2 overfl./rel.  ET2: disabled   ¦___

¦ External IR 1      EX1 : disabled   All Interrupts        EAL: enabled    ¦___

¦ Timer 1 overflow   ET1 : disabled                                         ¦___

¦                 IR enable register 1   IEN1 : 00                          ¦___

¦ A/D converter IR   EADC : disabled   External IR 5      EX5   : disabled  ¦___

¦ External IR 2      EX2  : disabled   External IR 6      EX6   : disabled  ¦___

¦ External IR 3      EX3  : disabled   Timer 2 reload IR  EXEN2 : disabled  ¦___

¦ External IR 4      EX4  : disabled                                        ¦___

¦                                                                           ¦___

+Hit ENTER to CHANGE VALUE--------------------------------------------------+___

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 5.9. Debug-Programm Zeitgeber-Anzeige

File  Define  View  Go  Setup  Options                               Running

+<Ctrl-F4> Interrupt System Interrupt Priority/Control Register---------------+_

¦                                                                             ¦_

¦ Interrupt priority Register    IP1 : D0     IP0 : 90                        ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ Interrupt Input Control        TCON : 02    T2CON : 00                      ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ Ext. IR 0 CTRL    IT0 : low_level       Ext. IR 0 Req    IE0 : pending      ¦_

¦ Ext. IR 1 CTRL    IT1 : low_level       Ext. IR 1 Req    IE1 : not pending  ¦_

¦ Ext. IR 2 CTRL    I2FR: falling edge    Ext. IR 3 CTRL   I3FR: falling edge ¦_

¦ Timer 0 overfl    TF0 : not occured     Timer 1 overfl   TF1 : not occured  ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ Interrupt request control   IRCON : 38                                      ¦_

¦                                                                             ¦_

¦ AD converter IR  IADC: (conversion)     Ext. IR 5 flag  IEX5: IR request    ¦_

¦ Ext. IR 2 flag   IEX2: IR processed     Ext. IR 6 flag  IEX6: IR request    ¦_

¦ Ext. IR 3 flag   IEX3: IR processed     Timer 2         TF2 : no overflow   ¦_

¦ Ext. IR 4 flag   IEX4: IR request       Timer 2 reload  EXF2: zero          ¦_

¦                                                                             ¦_

+Hit ENTER to CHANGE VALUE----------------------------------------------------+_

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 5.10. Debug-Programm: Interrupt

Tabelle 5.11. Codierung

| Spannung | Leuchte 2 | Leuchte 3 |
| --- | --- | --- |
| 0V U 2 V | AUS | AUS |
| 2V< U 3 V | AUS | EIN |
| 3V< U 4 V | EIN | AUS |
| 4V< U 5 V | EIN | EIN |

Bild 5.11. Blockbild A/D-Wandler

Bild 5.12. Anschluß eines Potentiometers an EURO_535

Tabelle 5.12. Wert - Spannung

| Zahl | Spannung / V |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0,01960784 |
| ...... | ...... |
| 50 | 0,98039216 |
| 51 | 1 |
| 52 | 1,01960784 |
| ...... | ...... |
| 101 | 1,98039216 |
| 102 | 2 |
| 103 | 2,01960784 |
| ...... | ...... |
| ...... | ...... |
| 254 | 4,98039216 |
| 255 | 5 |

Bild 5.13. Schaltbild ADDA535-Karte

|  | 0DFH | 0DEH | 0DDH | 0DCH | 0DB | 0DAH | 0D9H | 0D8H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0D9H | BD | CLK | - | BSY | ADM | MX2 | MX1 | MX0 | ADCON |

Tabelle 5.13. ADCON REGISTER

| Bit | Funktion |
| --- | --- |

MX2 MX1 MX0

0        0      0

0        0      1

0        1      0

0        1      1

1        0      0

1        0      1

1        1      0

1 1 1

MYMOS   ACMOS

Anlog Eingang 0       AN0        P6.0

Anlog Eingang 1       AN1        P6.1

Anlog Eingang 2       AN2        P6.2

Anlog Eingang 3       AN3        P6.3

Anlog Eingang 4       AN4        P6.4

Anlog Eingang 5       AN5        P6.5

Anlog Eingang 6       AN6        P6.6

Anlog Eingang 7 AN7 P6.7

ADM

"1" Kontinuierliche Wandlung.

"0" Stop nach jeder Wandlung

BSY

"1" Busy Flag / Wandlung findet statt.

| "0" Wandlung beendet |
| --- |
| - | frei |
| CLK | CLK - Wird nicht für A/D-Wandler verwendet |
| BD | Baudrate - Wird nicht für A/D-Wandler verwendet |

Tabelle 5.14. Erhöhung der Auflösung durch Einschränkung des Meßbereiches

DAPR .3 - .0

DAPR .4 - .7

VintAGND

0. - 3. Bit

VintAREF

| 4. - 7. Bit |
| --- |
| 0000 | 0,0 | 5,0 |
| 0001 | 0,3125 | - |
| 0010 | 0,625 | - |
| 0011 | 0,9375 | - |
| 0100 | 1,25 | 1,25 |
| 0101 | 1,5625 | 1,5625 |
| 0110 | 1,875 | 1,875 |
| 0111 | 2,1875 | 2,1875 |
| 1000 | 2,5 | 2,5 |
| 1001 | 2,8125 | 2,8125 |
| 1010 | 3,125 | 3,125 |
| 1011 | 3,4375 | 3,4375 |
| 1100 | 3,75 | 3,75 |
| 1101 | - | 4,0625 |
| 1110 | - | 4,375 |
| 1111 | - | 4,68754 |

File  Define  View  Go  Setup  Options                               Running

_______________________________+-----------------+______________________________

_______________________________¦ Update...       ¦______________________________

_______________________________¦+-------------------+___________________________

_______________________________¦¦ Watch.........YES ¦___________________________

_______________________________¦¦ Examine(s)....NO  ¦___________________________

_______________________________+¦ Profile.......NO  ¦___________________________

________________________________¦ Memory........NO  ¦___________________________

________________________________¦ +----+ +--------+ ¦___________________________

________________________________¦ ¦ OK ¦ ¦ Cancel ¦ ¦___________________________

________________________________¦ +----+ +--------+ ¦___________________________

________________________________+SPACE to toggle----+___________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_+<4> Watch-------------------------------------------------------------+_______

_¦ID       Address                    Value                             ¦_______

_¦W1       #ADDAT                     0x7E 126 '~'                      ________

_¦                                                                      _______

_+----------------------------------------------------------------------+_______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 5.14. Anzeige des ADDAT-Inhalts im Debug-Programm

Bild 5.15. Umsetzung von parallel in seriell

File  Define  View  Go  Setup  Options                               Running

+<Ctrl-F5> Serial port control (SCON/SBUF)-----------------------------------+__

¦                                                                            ¦__

¦ Seriel Control 0   SCON : 54                                               ¦__

¦                        Seriel Channel 0                                    ¦__

¦ Serial port mode       SM0_SM1 : 8-bit variable                            ¦__

¦ Multiproc.             SM2     : disabled                                  ¦__

¦ Serial reception       REN     : enabled                                   ¦__

¦ 9th transmit bit       TB8     : cleared                                   ¦__

¦ 9th receive bit        RB8     : set                                       ¦__

¦ Receive interrupt      RI      : reset                                     ¦__

¦ Transmit interrupt     TI      : reset                                     ¦__

¦                                                                            ¦__

¦ Input from data buf.0  SBUF   : DE    Output to data buf.0   SBUF    : ??  ¦__

¦                                                                            ¦__

+Hit ENTER to CHANGE VALUE---------------------------------------------------+__

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Norm¦F1Help  F2Here F3Close F4LoadSL F5Zoom F6Next F7Into F8Line F9Run  F10Menu

Bild 5.16. Einstellungen der seriellen Schnittstelle

Bild 5.17. Einstellungen im Terminalprogramm

Bild 5.18. Wechselspiel zwischen PC und Controller

|  | 09FH | 09EH | 09DH | 09CH | 09B | 09AH | 099H | 098H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 98H | SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI | SCON |

Tabelle 5.15. SCON Bits

| Bit | Symbol |
| --- | --- |
| SM0 SM1 |

0                       0

0                       1

1                       0

1 1

Mode 0:   Synchroner Modus, feste Baudrate fosc/12

Mode 1:   8-Bit UART, variable Baudrate

Mode 2:   9-Bit UART, feste Baudrate fosc/64 oder fosc/32

| Mode 3: 9-Bit UART, variable Baudrate |
| --- |
| SM2 | Ermöglicht Multiprozessor-Kommunikation in Mode 2 und 3 Empfänger-Interrupt wird nicht ausgelöst, falls das neunte Datenbit "0" ist. In Mode 1 und SM2="1" wird der Interrupt ebenfalls nicht aktiviert falls kein gültiges Stopbit empfangen wird. In Mode 0 muß SM2="0" sein. |
| REN |

Receiver enable.

"1" Gibt den seriellen Empfang durch Software frei. "0" sperrt den Empfang.

TB8

Übertragungsbit 8. Das neunte Bit für Mode 2 und 3.

| Wird durch Software gesetzt und rückgesetzt. |
| --- |
| RB8 | Empfangsbit 8. Neunte Bit für Empfang in Mode 2 und 3 |
| TI | Übertragungsinterrupt. Wird durch die Hardware am Ende des achten Bits in Mode 0 gesetzt, oder am Beginn des Stop-Bits in den anderen Moden. Muß durch Software zurückgesezt werden. |
| RI |

Empfängerinterrupt. Ist das empfangene Interrupt-Flag.

Wird am Ende des achten Bits in Mode 0 gesetzt, oder am Beginn des Stop-Bits in den anderen Modi. Muß durch Software zurückgesetzt werden.

Bild 5.19. Erzeugen der Baudrate

Baudraten im ADCON REGISTER  - A/D-Wandler Steuerung

Bitadressierbar

|  | 0DFH | 0DEH | 0DDH | 0DCH | 0DB | 0DAH | 0D9H | 0D8H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0D9H | BD | CLK | - |
| ADCON |

Tabelle 5.16. ADCON REGISTER

| Bit | Funktion |
| --- | --- |
| BD | Baudrate - Wird nicht für A/D-Wandler verwendet |
| CLK | "1" Der Takt wird nach außen an Pin P1.6/CLKOUT weitergeleitet |

Tabelle 5.17. Allgemein verwendete Baudraten

Baud Rate

| Mode 1,3 | fosc(MHz) | SMOD |
| --- | --- | --- |

C/(/T)

TIMER 1

Mode

| Reload Value |
| --- |
| 62,5 Kbaud | 12,0 | 1 | 0 | 2 | 0FFH |
| 19,5 Kbaud | 11,059 | 1 | 0 | 2 | 0FDH |
| 9,6 Kbaud | 11,059 | 0 | 0 | 2 | 0FDH |
| 4,8 Kbaud | 11,059 | 0 | 0 | 2 | 0FAH |
| 2,4 Kbaud | 11,059 | 0 | 0 | 2 | 0F4H |
| 1,2 Kbaud | 11,059 | 0 | 0 | 2 | 0E8H |
| 110 Baud | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 72H |
| 110 Baud | 12,0 | 0 | 0 | 1 | 0FEEBH |

Bild 5.20. Blockschaltbild für Effektivwertmesser