Tabelle 6.1.	Beispiele für Programmiersprachen und Hinweise zur Auswahl der Programmiersprache für Implementierung 	der Software

Verwendung für

| Programmiersprache | einfache Steuerung | komplexe Steuerung | zeitkritische Teilfunktion |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSEMBLER | x |
| x |
| BASIC | x |
| FORTRAN | x |
| C | x | x | x |
| PL/M | x | x |
|  | PASCAL | x | x |

Bild 6.1. Compilieren eines C-Programmes

Tabelle 6.2. Datentypen des C-51-Comilers

| Datentyp | Größe | Wertebereich |
| --- | --- | --- |
| bit | 1 Bit | 0 oder 1 |
| signed char | 1 Byte | -128 bis +127 |
| unsigned char | 1 Byte | 0 bis 255 |
| signed int | 2 Byte | -32768 bis + 32767 |
| unsigned int | 2 Byte | 0 bis 65535 |
| signed long | 4 Byte | -2147483648 bis +2147483647 |
| unsigned long | 4 Byte | 0 bis 4294967295 |
| float | 4 Byte | 1,176E-38 bis 3,40E+38 |
| pointer | 1-3 Byte | Adresse einer Variablen |
| Datentyp | Größe | Wertebereich |
| Datentypen zum Zugriff auf SFR |
| sbit | 1 Bit | 0 oder 1 |
| sfr | 1 Byte | 0 bis 255 |
| sfr 16 | 2 Byte | 0 bis 65535 |

Tabelle 6.3. Speichertypen bei C-51 (nach C-51-Bedienungsanleitung)

| Speichertyp | Beschreibung |
| --- | --- |
| data | direkt adressierbarer interner Datenspeicher; ermöglicht schnellste Zugriffe auf Variablen (128 Byte) von 00h - 7Fh |
| bdata | bitadressierbarer, interner Datenspeicher, ermöglicht gemischten Bit und Byte-Zugriff von 20h - 2Fh. |
| idata | indirekt adressierbarer interner Datenspeicher; ermöglicht den Zugriff auf den vollen, internen Adressbereich bei beispielsweise 80535 von 00h - 0FFh. |
| pdata | ´paged´ (256 Byte) externer Datenspeicher, Zugriff mit dem Befehl movx @Ri. |
| xdata | externer Datenspeicher ( 64 KByte); Zugriff mit dem Befehl movx @dptr. |
| code | Programmspeicher (64Kbyte); Zugriff mit dem Befehl movc @A+DPTR. |

Tabelle 6.4. Speichermodelle bei C-51 (nach C-51 Bedienungsanleitung)

| Speichermodell | Beschreibung |
| --- | --- |
| SMALL | Parameter und lokale Variablen werden im direkt adressierbaren, internen Datenspeicher plaziert (max. 128 Byte; default Speichertyp: data) |
| COMPACT | Parameter und lokale Variablen werden im ´paged´ externen Datenspeicher plaziert (max. 256 Byte; default Speichertyp: pdata) |
| LARGE | Parameter und lokale Variablen werden im externen Datenspeicher plaziert (max. 64 KByte; default Speichertyp: xdata) |