Prüfung:	Mikrocomputer Grundlagen

Termin:	Dienstag, 20. Juli 2004
08:30 – 10:00

Prüfer:	Prof. D. Becker / Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Ihre Web-Seite: 	_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen!)

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 13 |  |
| 3 | 11 |  |
| 4 | 5 |  |
| 5 | 9 |  |
| WEB | max. 5 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Hinweis: Schreiben Sie ein 8051-Programm, welches den internen indirekt adressierbaren Speicherbereich von 128 bis 255 testet. Hierzu erstellen Sie zwei Teilprogramme:

- SCHREIBE_FF

- TESTE_FF

# Mikrocomputer 8051 Assembler SCHREIBE_FF(12 Punkte)

Erstellen Sie ein vollständiges 8051-Programm, welches auf Tastendruck von T1 den internen indirekt adressierbaren Speicherbereich von 128 bis 255 mit FFH beschreibt.

# Mikrocomputer 8051 Assembler (13 Punkte)

Schreiben Sie ein 8051-Programm welches auf Tastendruck von T2 den internen indirekt adressierbaren Speicherbereich von 128 bis 255 liest und den Inhalt jeder Speicherzelle mit FFH vergleicht. Falls der Inhalt zu FFH unterschiedlich ist, wird das Programm gestoppt und die Leuchtdiode L2 leuchtet. Ist kein Speicherfehler aufgetreten wird die Leuchte L1 angeschaltet.  Bitte vollständig kommentieren!

### Aufgabe 3	(11 Punkte)

a.) Bei der Programmiersprache C# gibt es Typen für ganze Zahlen und Typen für Zahlen mit Nachkommastellen. Bitte füllen Sie die folgende Tabelle aus.

| Ganze Zahlen | Anzahl der Bits | Zahlen mit Nachkommastellen | Anzahl der Bits |
| --- | --- | --- | --- |

b.) Bitte addieren Sie zu den letzten drei Ziffern Ihrer Matrikel Nummer 3,6 dazu und stellen Sie diese Zahl als positive und negative ganze Zahl mit 16 Bit dar.

Beispiel: Ein Student hat die Matrikel Nummer 15797. Er würde die Zahl 800,6 als ganze Zahl darstellen.

| positiv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| negativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In die letzte Zeile der Tabelle, tragen Sie bitte die Summe der beiden Zahlen ein, indem Sie dual addieren.

c.) Ein PC - Programm rechnet mit float Zahlen. Auf wie viel Stellen genau rechnet Ihr Programm?

Wer rechnet genauer Ihr Taschen Rechner oder Ihr PC - Programm?

### Aufgabe 4 (5 Punkte)

Gegeben sind ein Teil eines Hauptprogramms und zwei Unterprogramme. Bitte geben Sie an was ausgedruckt wird.

{

int [] nVek={3,4,9,2,7};

int nDim=nVek.Length;

int nZahl=nVek[0];

for(int i=0;i<nDim;i++)if(nZahl<nVek[i])nZahl=nVek[i];

Console.WriteLine(" {0}",nZahl);					//Hier Ihre Antwort

rechne01(nVek,nDim);

for(int i=0;i<nDim;i++)Console.Write(" {0}",nVek[i]);	//Hier Ihre Antwort

rechne02(nVek,nDim);

Console.WriteLine();// Neue Zeile

for(int i=0;i<nDim;i++)Console.Write(" {0}",nVek[i]);	//Hier Ihre Antwort

}

void rechne01(int []nFeld, int nAnz)

{

for(int i=0;i<nAnz;i++)nFeld[i]%=4;

}

void rechne02(int []nFeld, int nAnz)

{

for(int i=0;i<nAnz;i++)nFeld[i]*=nFeld[i];

}

### Aufgabe 5  (9 Punkte)

Die Note einer Klausur, die mit maximal 100 Punkten bewertet wurde, soll sich aus der erreichten Punkteanzahl nach folgender Formel bestimmen lassen.

- Schreiben Sie eine Funktion Note(Punkte), die die Notenberechnung durchführt. Bei den Punkten handelt es sich um ganze Zahlen. Bei der Note sollen auch die Stellen nach dem Komma berücksichtigt werden.

- Schreiben Sie ein Hauptprogramm, das die Punkteanzahl einliest und mit der Funktion die Note berechnet. Punkte und Note sollen in einer Zeile im Hauptprogramm ausgegeben werden. Bei der Eingabe einer negativen Punktezahl, ist das Programm zu beenden.