Prüfung:	Mikrocomputer Grundlagen

Termin:	Donnerstag, 31.  Januar 2002
08:00 – 10:00

Prüfer:	Prof. J. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Ihre Web-Seite: 	_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen!)

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 |  |
| 2 | 14 |  |
| 3 | 4 |  |
| 4 | 6 |  |
| 5 | 2 |  |
| 6 | 3 |  |
| 7 | 3 |  |
| 8 | 2 |  |
| 9 | 2 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzten. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

# Mikrocomputer 8051 Assembler (14 Punkte)

Schreiben Sie ein 8051-Programm welches die Äquivalenz-Verknüpfung mit den Tasten T1 und T2 auf der Euro_535-Karte simuliert. 
Taste betätigt entspricht einer 1.
Taste nicht betätigt entspricht einer 0.

- Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle für die Äquivalenzverknüpfung (1 Punkt)

- Erstellen Sie das Programm in Assembler mit vollständigem Kommentar (12 Punkte)

- Wie testen Sie das Programm (1 Punkt)

# Mikrocomputer 8051 Assembler (14 Punkte)

Schreiben Sie ein 8051-Programm welches die Zahl 50 und 10 miteinander multipliziert. Das Ergebnis Low Byte schreiben Sie nach der Multiplikation in das Register R2, das High Byte in das Register R3. Bitte vollständig kommentieren!

Hilfe:
mul AB

Die Inhalte von Akkumulator und B-Register werden multipliziert. Das niederwertige Byte des Produktes überschreibt den Akkumulator, das höherwertige Byte das B-Register. Das Carry wird gelöscht, das OV-Bit wird gesetzt, wenn das Ergebnis im B-Register  0 ist

# Logik (4 Punkte)

Erklären Sie bitte warum Tri-State-Ausgänge in einem Mikrocomputersystem notwendig sind.

# PC-Grundlagen (6 Punkte)

Ihre Großeltern möchten sich einen Computer kaufen. Sie kommen mit folgender Anzeige zu Ihnen und möchten eine Erklärung für die Anzeige:

Multimedia PC Intel P4 1.8 GHz
1024 MB RAM, 60 GB HDD,20x10x40x CD-ReWriter,
16x DVD-ROM,
64 MB Grafikkarte

# Internet: Redaktionell betreute Server – Suchmaschine

- Beschreiben Sie den Unterschied zwischen einem redaktionell betreuten Server und einer Suchmaschine. (1 Punkt)

- Nennen Sie jeweils zwei Beispiele (1 Punkt)

# Suchmaschine

Erklären Sie das Ergebnis für folgende Abfragen in der Suchmaschine Altavista?

- 8051 NEAR Karlsruhe  (1 Punkt)

- 8051 AND Karlsruhe  (1 Punkt)

- Welche Abfrage: a oder b wird gleichviel oder mehr Ergebnisse liefern?  (1 Punkt)

# E-Mail Postfach

a) Welcher Unterschied besteht bei einer E-Mail Adresse welche bei gmx.de oder web.de eingerichtet ist und einer E-Mail Adresse bei einem Provider oder in einer Firma? (2 Punkte)

b) Wie können Sie eine Verbindung zwischen den beiden E-Mail-Postfächern herstellen? (1 Punkt)

# Internet - Übertragungsgeschwindigkeit

Eine Datei mit der Größe von 768 KByte soll übertragen werden. Bemerkung: Alle Berechnungen können mit der maximalen theoretischen Übertragungsrate unter Vernachlässigung der zusätzlichen Protokollinformationen durchgeführt werden.

a) Wie lange benötigt die Übertragung bei einer einfachen ISDN-Anbindung? (1 Punkt)

b) Wie lange benötigt die Übertragung bei einer T-DSL-Anbindung mit der niedrigsten Datenübertragungsrate? (1 Punkt)

# Internet – Einstellungen

Sie erhalten nachdem Sie einen Rechner neu am Internet angeschlossen haben keine Verbindung.

a) Welche Maßnahmen zur Behebung dieses Problems führen Sie durch? (1 Punkt)

b) Welche Einstellungen müssen Sie evtl. ändern? (1 Punkt)

# Reserve