| Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft | Anforderungsliste für EMS Signalanalyse | Informationstechnik - Labor |
| --- | --- | --- |
| Bodystreet GmbH Karlsruhe |  | Sascha Herzig (44591) Florian Roth (40323) |
| Niko Metzler |  | 03-10-EMS Signalanalyse WS 2016/2017 |
| Organisations- Daten | Prozess- Daten | Anforderungen | Wert - Daten |
| Nummer | Name: | Art | Phase |  | Mindest- Erfüllung | SOLL- Erfüllung | Ideal- Erfüllung | Maßeinheit |
|  |  |  |  | Physikalisch-Technische Funktion |  |  |  |  |
| F01 | Ro | J/N | A | Übertragungsverhalten von Elektroden auf den Menschen (Systemidentifikation) |  |  |  |  |
| F02 | He | J/N | A | Verhalten bei unterschiedlichen Übergangswiderständen darstellen |  |  |  |  |
| F03 | He | J/N | A | Vergleich von EMS-Geräten (Amateur- und Profibereich) |  |  |  |  |
| F04 | Ro | J/N | A | Filterung der Messwerte (keine Echtzeitanforderungen) | digitaler Tiefpass |  |  |  |
| F05 | Me | J/N | E | Anzahl abrufbarer Signalprogramme | 1 | 1 | 2 | Programm |
| F06 | Me | J/N | E | Creatinkinase-Wert (CK-Wert) begrenzen |  |  |  |  |
| F07 | Ro | J/N | P | Kurvenform von Signalen | bipolar | - | - |  |
| F08 | Me | W | P | Vlies mit Elektroden leicht auswechselbar auf Westen |  |  |  |  |
| F09 | Me | W | P | Zähler über Trainingsstunden in SUB-D-Schnittstelle integrieren |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Technologie |  |  |  |  |
| T01 | Ro | J/N | P | Oszilloskop zur Digitalisierung und Quantisierung der Messwerte |  |  |  |  |
| T02 | Ro | J/N | P | Oszilloskop: Abtastrate | 1 | 2 | 5 | Msample/s |
| T03 | Ro | J/N | P | Oszilloskop: Speichertiefe | 1 | 2 | 5 | Msample/s |
| T04 | Ro | J/N | P | Oszilloskop: Bandbreite | 100 | 150 | 200 | MHz |
| T05 | Ro | J/N | P | Oszilloskop: Ausgabeformat | .csv |  |  |  |
| T06 | Ro | J/N | P | Auswertung über numerische Programme | FFT |  |  |  |
| T07 | He | J/N | P | EMS-Gerät: Frequenz f | 85 | 85 | 85 | Hz |
| T08 | He | J/N | P | EMS-Gerät: Impulsdauer | 350 | 350 | 350 | µs |
| T09 | He | J/N | P | Verstärkung bzw. Dämpfung der Amplitude | variabel | variabel | variabel |  |
|  |  |  |  | Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |
| W01 | Ro | W | E | Ausführung der numerischen Programme als Skripte, um sie jederzeit ausführen zu können |  |  |  |  |
| W02 | He | J/N | A | Signale mittels Funktionsgeneratoren erzeugen | Hardware | Hardware | Hardware + Software |  |
| W03 | He | J/N | K | Entwicklungsende am 11.11.2016 |  |  |  |  |
| W04 | Me | W | K | Kosten Entwicklung Signalanalyse | 0 |  |  | € |
| W05 | Me | W | K | Kosten Produktion Gerät | 20 | 19 | 18 | € |
| W06 | Me | W | K | Kosten Produktion Weste | 50 | 45 | 40 | € |
|  |  |  |  | Mensch-Produkt-Beziehungen |  |  |  |  |
| M01 | He | F | E | Einfache Aufnahme der Messwerte über Abspeicherung auf USB-Stick |  |  |  |  |
| M02 | He | J/N | A | Anpassung der Signale auf Amplitude, Frequenz und Signalverlauf (Abhängig von der gesamten körperlichen Verfassung des Trainierenden) |  |  |  |  |
| Anforderungsarten: J/N-Unbedingt; F-tolerierte Forderungen; W-Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: Me = Niko Metzler He = Sascha Herzig Ro = Florian Roth |
| Ersetzt Ausgabe |  | Ausgabe: | 06.10.2016 |
| vom 29.09.2016 |  | Version: | 2 |
|  |  | Blatt 1 von 1 |
| Bearbeiter: Roth, Herzig |  |  |  |

Kenntnisnahme und Überprüfung der Anforderungsliste durch Herrn Niko Metzler:

___________________________						________________________

Ort, Datum									Unterschrift