Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:		Mittwoch, 2.02.2005 ; 11:00-13:00

Prüfer:		Prof. Walter

Hilfsmittel:	beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

Projekt:	         _________________________

URL:	                  _________________________

Bitte überprüfen Sie, ob alle Protokolle der Projekte in den Webseiten sind, inkl. Protokoll der Projektpräsentation

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 |  |
| 2 | 18 |  |
| 3 | 18 |  |
| 4 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg!

Bemerkungen:

# 8051/80535 Programm „PPU_SERV“ (6 Punkte)	___

Die Positionierunsicherheit eines Servomotors wird ermittelt. Die Grundüberlegungen hierzu sind die drei nachfolgenden Fragen.

- Die Compare-Werte für 0° und 180° ermitteln Sie mit dem Programm SRV_INTLR aus der Vorlesung. Beschreiben Sie die Vorgehensweie. Aus welchem Register können Sie die beiden Werte lesen.

- Gibt es einen 8051-Befehl zum Dekrementieren des DPTR?

- Warum wird der Befehl „dec A“ nicht verwendet, sondern subb A,#1?

$nomod51                	;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 	;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   	;es wird ein Listing erstellt

$ title (SRV_INTLR)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung

;------------------------------------------------------------------------

;Programm: SeRVo INTerrupt Links Rechts

;Prinzipielles Verfahren Betriebsystem: Interrupt

;Da CC1 16 Bit Register ->DPTR wird missbraucht

;Pulsweitenmodulation mit Timer 2 zur Servomotoransteuerung,

;Anschluesse:

;Steuerung - Port 1.1 (VG1/C13)Orange

;+5V - A4 - Rot

;GND – A21 - Braun

;Periodendauer: 20ms

;Pulsweite variiert von ca.: 17ms - 19.5ms - F448H-FE0CH

;

;         T2 - Pulsweite kleiner (Beginn)

;	  	  T3 - Pulsweite größer

;

;

;Grundlegende Funktion:

;* der Reloadwert im CRC legt die Periodendauer fest

;* der Wert im Register CC1 legt das Tastverhaeltnis fest

;k Faktor wieviel Mal pro Periodendauer Tpwm inkrementiert - dekrementiert wird

;

;Datum: 12.Januar 2005

;Programmiert: J. Walter

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Datum:

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für allgemeine Konstanten

;------------------------------------------------------------------------

PERIODE_LOW     EQU 0E0H		;legt die Periodendauer fest 20ms

PERIODE_HIGH    EQU 0B1H	;45536 = 0B1E0H

PWMANL	       EQU 030H   	;Anfangswert: Compare Wert 2ms => 18 ms

PWMANH               EQU 0F8H		;Anfangswert: Compare Wert F830CH

CSEG AT 0H              			;Legt absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupt-Vektoren

;------------------------------------------------------------------------

ORG 002BH				;Interrupt Vektor Timer 2

clr TF2					;Interrupt erkannt

call ISR_T2

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für On-Chip Peripherie

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H               	 		;Programmstart bei 100H

INIT:

mov IEN0,#10110000B			;EAL, ET2, SER, Interrupt Freigabe

mov T2CON,#00010001B   		;Timer2 Einstellung:Timer mit f=f(osz)/12

;Mode 0 ->Reload bei Ueberlauf

mov CCEN,#00001000B    		;Compare Mode des CC1 freigeben

mov CRCL,#PERIODE_LOW   	;Low Byte von Compare Reload Capture

mov CRCH,#PERIODE_HIGH	  	;High Byte von Compare Reload Capture

mov CCH1,#PWMANH		;Pulsweitenmodulation Anfangswert

mov CCL1,#PWMANL

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife

;------------------------------------------------------------------------

PWM:

jmp PWM

ISR_T2:

mov R2,#1				;K Laden

jb P1.2,TASTE3			;PWM kleiner (T2) nicht betätigt

mov DPL,CCL1			;CC1 in Datenpointer

mov DPH,CCH1

K_MAL_T2:

inc DPTR				;inc DPTR

djnz R2,K_MAL_T2			;k Mal wird inkrementiert

mov CCL1,DPL			;DPTR in CC1

mov CCH1,DPH

TASTE3:

jb P1.3,ISRENDE			;PWM groesser (T3) nicht betaetigt

mov DPL,CCL1			;CC1 in Datenpointer

mov DPH,CCH1

K_MAL_T3:

;DEC DPTR nachahmen

clr C					;Carry ruecksetzen

mov A,DPL				;DPL in Akku

subb A,#1				;Akku - 1

mov DPL,A

jnc DEC_FERTIG

DPL_0:					;DPH

mov A,DPH				;DPH in Akku

dec A					;Akku-1

mov DPH,A

DEC_FERTIG:

djnz R2,K_MAL_T3			;k Mal wird dekrementiert

mov CCL1,DPL			;DPTR in CC1

mov CCH1,DPH

ISRENDE:

ret

end

Lösung a:

Start des Programmes SRV_INTLR mit Remote-Debug-System: 
mit T2 den 0°-Winkel einstellen – Anhalten – DPTR-Inhalt lesen

Mit T3 den 180°-Winkel einstellen – Anhalten – DPTR-Inhalt lesen

Lösung b:

Nein, leider nicht

Lösung c:

Der Befehl „dec“ beeinflusst das Carry-Bit nicht. Subb A,#1 beeinflusst das Carry-Bit

# 8051/80535-Programm „PPU-AD“ (18 Punkte)	___

Die Welle eines Servomotors und die Welle eines Potentiometers erhalten eine starre Verbindung. Mit Hilfe der erfassten Werte für die beiden Stellungen 0° und 180° entwickeln Sie ein Programm PPU-AD mit folgenden Funktionen:

- T2 löst den Start des Programmes aus. Der Servo fährt auf die Mittenstellung (TH2,TL2 – FA7Ah)  1 Sekunde warten, bis die Stellung erreicht wurde.

- Die Stellung 0° (TH2,TL2 – F736h) wird angefahren und ca. 1 Sekunde nach Erreichen der Position die Spannung am Mittenabgriff des Potentiometers mit dem A/D-Wandler gemessen.

- Danach wird die Stellung 180° (TH2,TL2 – FD86h) angefahren und wieder nach ca. 1 Sekunde die Spannung des Mittenabgriffs des Potentiometers mit dem A/D-Wandler gemessen.

Hinweis: Die Werte vom A/D-Wandler werden in R5-0° und R6-180° abgelegt. Die Zeitdauer zum Verfahren von 0° auf 180° und zurück beträgt ebenfalls ca. 1s.

Die „ca. 1 Sekunde“ realisieren Sie mit Hilfe des Interruptverfahrens von Timer 2 mit einer Periodendauer von 20ms.

- 1P Erstellen Sie eine Skizze der Anordnung mit Anschluss von Servomotor und Potentiometer.

- 2P Dokumentieren Sie den Portbelegungsplan für die Anordnung.

- 6P Entwerfen Sie zunächst das Progamm in Form einer groben PDL.

- 9P Entwickeln Sie das Programm

Lösung a: Skizze

Lösung b:

Motoranschlüsse

Potientiometer Anschlüsse

;------------------------------------------------------------------------

;Assembler - Debug-Anweisungen

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für allgemeine Konstanten (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupts (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für On-Chip Peripherie (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Auf Mitte fahren (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;0 Grad anfahren (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Stillstand und A/D-Wandlung (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;180 Grad anfahren (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;Stillstand und A/D-Wandlung (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

;------------------------------------------------------------------------

;1 Sekunde realisieren mit ISR_T2 (1P)

;------------------------------------------------------------------------

$nomod51                ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet

$debug

$nolist                 ;es wird kein Listing fuer reg535 erstellt

$include(reg535.pdf)    ;die 80535-spezifischen Daten

$list                   ;es wird ein Listing erstellt

$ title (PPU-AD.A51)

;------------------------------------------------------------------------

;Programmbeschreibung (1P)

;------------------------------------------------------------------------

;T2 Start des Programmes: zwei Stellungen anfahren und A/D-Werte in R6

;Programm:Pulsweitenmodulation mit Timer 2 zur Servomotoransteuerung,

;         Ausgabe an Port 1.1 (VG1/C13)  90Grad

;	  Periodendauer 20ms               |

;	  0 GRAD - 0F736h                  |

;	  90 Grad - 0F7Ah                  |

; 	  180 Grad - 0FD86  0Grad -----------------180Grad

;Grundlegende Funktion:

;* der Reloadwert im CRC legt die Periodendauer fest

;* der Wert im Register CC1 legt das Tastverhaeltnis fest

;

;Datum: 24. Januar 2005

;Programmiert: J. Walter

;

;Verwendete Einspruenge: keine

;

;Verwendete Unterprogramme: keine

;

;

;Verwendete Register und Variable:

;Registerbank(0)

;R1     Wertuebergabe des A/D Wertes

;

;Kommentar:

;

;Aenderungen:

;Datum:

;

;

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für allgemeine Konstanten (1P)

;------------------------------------------------------------------------

Periode_low     EQU 0E0H	;legt die Periodendauer fest 20ms

Periode_high    EQU 0B1H	;45536 = 0B1E0H

GRADL_0         EQU 36H   	;Compare-Wert Stellung 0 Grad

GRADH_0         EQU 0F7H	;High Byte

GRADL_90        EQU 7AH   	;Compare-Wert Stellung 90 Grad

GRADH_90        EQU 0FAH	;High Byte

GRADL_180       EQU 36H   	;Compare-Wert Stellung 180 Grad

GRADH_180       EQU 0F7H	;High Byte

CSEG AT 0H              	;Legt absolute Codesegmentadresse auf 0h

jmp INIT

;------------------------------------------------------------------------

;Interrupts (1P)

;------------------------------------------------------------------------

ORG 02Bh

clr TF2				;Interrupt-Flag Timer 2

call ISR_T2			;Aufruf Interrupt Service Routine

reti

;------------------------------------------------------------------------

;Initialisierungsteil für On-Chip Peripherie (1P)

;------------------------------------------------------------------------

ORG 100H               	 	;Programmstart bei 100H

INIT:

;Timer2 Intitialisierung

mov  T2CON,#00010001B   	;Timer2 Einstellung:Timer mit f=f(osz)/12

;Mode 0 ->Reload bei Ueberlauf

mov  CCEN,#00001000B    	;Compare Mode des CC1 freigeben

mov  CRCL,#Periode_low   	;Low Byte von Compare Reload Capture

mov  CRCH,#Periode_high  	;High Byte von Compare Reload Capture

;

setb EAL			;Allgemeine Interrupt-Freigabe

;------------------------------------------------------------------------

;Programmschleife (1P)

;------------------------------------------------------------------------

PWM:

jnb P1.2,START     		;Taste 2 betaetigt?

jmp PWM

;------------------------------------------------------------------------

;Auf Mitte fahren (1P)

;------------------------------------------------------------------------

START:

mov  CCL1,#GRADL_90		;90 Grad - Mitte anfahren

mov  CCH1,#GRADH_90		;CC High Byte

call WARTE_1			;ca. 1 Sekunde warten

jnb F0,$			;ist 1 Sekunde vorbei? von ISR2

clr F0				;

;------------------------------------------------------------------------

;0 Grad anfahren (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

mov  CCL1,#GRADL_0		;Compare

mov  CCH1,#GRADH_0		;CC High Byte

call WARTE_1			;ca. 1 Sekunde warten fuer Anfahrt

jnb F0,$

clr F0

;------------------------------------------------------------------------

;Stillstand und A/D-Wandlung (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

call WARTE_1			;ca. 1 Sekunde warten bis Stillstand

jnb F0,$

clr F0

mov DAPR,#0	;A/D-Wandlung ausloesen

jb BSY,$			;Warten bis fertig

mov R5,ADDAT

;------------------------------------------------------------------------

;180 Grad anfahren (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

mov  CCL1,#GRADL_180		;Compare

mov  CCH1,#GRADH_180		;CC High Byte

call WARTE_1			;ca. 1 Sekunde warten

jnb F0,$

clr F0

;------------------------------------------------------------------------

;Stillstand und A/D-Wandlung (0,5P)

;------------------------------------------------------------------------

call WARTE_1			;ca. 1 Sekunde warten

jnb F0,$

clr F0

mov DAPR,#0			;A/D-Wandlung ausloesen

jb BSY,$			;Warten bis fertig

mov R6,ADDAT

jmp PWM

;------------------------------------------------------------------------

;1 Sekunde realisieren (1P)

;------------------------------------------------------------------------

WARTE_1:

setb ET2			;Interrupt aktivieren

mov R2,#20			;20*50ms

ret

ISR_T2:

djnz R2,NICHT_FERTIG

clr ET2				;Interrupt Timer 2 abschalten

setb F0				;1 Sekunde ist um

NICHT_FERTIG:

ret

end

# 3.  8051/80535-Programm „PPU-AD-S“ (18 Punkte)	___

Schreiben Sie das Programm „PPU-AD-S“, indem Sie Aufgabe 2 – das Anfahren der beiden Endwerte und die Messung über A/D-Wandler – 32 Mal wiederholen und die Werte jeweils über die serielle Schnittstelle an den PC senden. Initialisieren Sie die Schnittstelle mit den Standardeinstellungen des Monitorprogrammes.

  - Erstellen Sie die PDL

  - Schreiben Sie das Programm

Zur Erleichterung der Schreibarbeiten können Sie Programmteile von Aufgabe 2 kennzeichnen und in das Programm einsetzen.

Lösung a:

4.   µ-Controller (8 Punkte, jeweils nur eine und beste Antwort) ___

1. Was ist ein Embedded System?

| a) Ein mechatronisches System mit einem integriertem Bus. |  |
| --- | --- |
| b) Ein mechatronisches System in welches der Mikrocontroller integriert ist. | X |
| c) Ein mechatronisches System mit einem integrierten USB. |  |
| d) Ein mechatronisches System mit einer externen Mikrocontroller-Karte. |  |

2. Was ist preemtives Multitasking?

| a) Sobald Programme unterbrochen werden können, sind diese Multitasking fähig. |  |
| --- | --- |
| b) Mehrere Programme können quasi gleichzeitig bearbeitet werden. Die Programme haben die Kontrolle. |  |
| c) Mehrere Speicherbereiche werden parallel verwaltet. |  |
| d) Mehrere Programme können quasi gleichzeitig bearbeitet werden. Das Betriebssystem hat immer die Kontrolle über die Programme. | X |

3. Ihr Rechner hat folgende IP-Adresse: 192.168.2.90. Welche Aussage ist richtig?

| a) Das ist eine öffentliche IP Adresse. |  |
| --- | --- |
| b) Das ist eine interne IP Adresse. | X |
| c) Die IP Adresse kann von außen per ping erreicht werden. |  |
| d) Mit der IP Adresse können Videos ins Internet gestreamt werden. |  |

4. Beim Arbeiten am PC sollten folgende Empfehlungen eingehalten werden:

| a) Virenschutz, Daten auf D:, Programme auf C:, defragmentieren, mindestens 1GB freier Datenspeicher auf C: | X |
| --- | --- |
| b) Virenschutz, Daten auf C:, Programme auf D:, defragmentieren, mindestens 1GB freier Datenspeicher auf C: |  |
| c) Virenschutz, Daten auf C:, Programme auf D:, fragmentieren, mindestens 1GB freier Datenspeicher auf C: |  |
| d) Virenschutz, Daten auf C:, Programme auf D:, defragmentieren, mindestens 100GB freier Datenspeicher auf C: |  |

5. Für die Adressumschaltung werden /PSEN und /RD logisch verknüpft. Welche Verknüpfung ist zu wählen?

| a) NAND |  |
| --- | --- |
| b) OR |  |
| c) AND | X |
| d) NOR |  |

6. Welcher Befehl ermöglicht das Schreiben von Daten in den internen indirekt adressierbaren Speicherbereich?

| a) movx @dptr,A |  |
| --- | --- |
| b) movx A,@DPTR |  |
| c) mov @R3,A |  |
| d) mov @R1,A | X |

7. Die Zahl 1010 ist in Hexadezimaldarstellung:

| a) A |  |
| --- | --- |
| b) 03F2h | X |
| c) 5 |  |
| d) F2h |  |

8. Was ist beim Anschluss von Servomotoren an den 80535 Controller zu beachten?

| a) Ausreichende Stromversorgung, Anschluss nicht direkt an den Ports - sondern über Treiberbaustein, PWM nur an Port 1.0-1.3 | X |
| --- | --- |
| b) Ausreichende Stromversorgung, Anschluss direkt an den Ports, PWM nur an Port 1.0-1.3 |  |
| c) Ausreichende Stromversorgung, Anschluss nicht direkt an den Ports - sondern über Treiberbaustein, PWM nur an Port 1.2-1.3 |  |
| d) Anschluss nicht direkt an den Ports - sondern über Treiberbaustein, PWM nur an Port 1.0-1.3 |  |

9. Bei der Pulsweitenmodulation mit Timer 2 ist folgende Aussage richtig:

| a) Die PWM mit Timer2 funktioniert bei richtiger Initialisierung völlig eigenständig. | X |
| --- | --- |
| b) Die PWM mit Timer2 funktioniert im Pollingbetrieb. |  |
| c) Die PWM mit Timer2 funktioniert nur im Interruptbetrieb bei gleichzeitigem Pollingbetrieb. |  |
| d) Die PWM mit Timer2 funktioniert nur im Interruptbetrieb. |  |

10. Welche Register sind bitadressierbar?

| a) R1, R2, A, IEN0 |  |
| --- | --- |
| b) R1, IP0, T2CON, PSW |  |
| c) IEN0, IP0, T2CON, PSW | X |
| d) R0, A, IEN0, PSW |  |

11. Was ist der Unterschied zwischen den Befehlen: subb A,#1 und dec A ?

| a) Es gibt keinen Unterschied - beide Befehle subtrahieren 1 im Akku. |  |
| --- | --- |
| b) Die Schreibweise |  |
| c) Das P-Flag wird bearbeitet. |  |
| d) Die Flags CY, AC,OV werden beim Befehl subb A,#1 bearbeitet. | X |

12. Sie haben drei Module in Assembler und fügen diese zu einem Programm zusammen. Die Registerbänke werden den jeweiligen Modulen zugeordnet. Was ist zu beachten?

| a) Bei Verwendung der Registerbank 1 muß der Stackpointer auf 2Fh oder höher gesetzt werden. | X |
| --- | --- |
| b) Es muss nichts beachtet werden, da die Entwicklungsumgebung von Keil alles beachtet. |  |
| c) Die Registerbänke müssen auf andere Adressen gelegt werden. |  |
| d) Bei Verwendung von Interrupts müssen diese umgeleitet werden. |  |

13. Welche(s) Register können mit einer 16 Bit Konstante direkt beschrieben werden?

| a) DPTR, PC |  |
| --- | --- |
| b) DPTR | X |
| c) PC |  |
| d) DPTR, PC, T2 |  |

14. Sie möchten im Keil-Debugger den internen indirekt adressierbaren Speicherbereich ab 80h anzeigen. Was ist zu tun?

| a) Menü "View" -> Memory Window -> Adresse eingeben: Ind:0x80 |  |
| --- | --- |
| b) Menü "View" -> Memory Window -> Adresse eingeben: I:80 |  |
| c) Menü "View" -> Memory Window -> Adresse eingeben: I:80b |  |
| d) Menü "View" -> Memory Window -> Adresse eingeben: I:0x80 oder I:80h | X |

15. Sie möchten einen externen Interrupt mit einer steigenden Flanke auslösen? Welche Ports können Sie verwenden?

| a) P1.0 - P1.4 | X |
| --- | --- |
| b) /INT0 |  |
| c) /INT1 |  |
| d) /INT2, /INT3 |  |

16. Welche Reihenfolge muss bei der Entwicklung von 8051-Programmen eingehalten werden?

| a) Programmieren, Denken, Debuggen |  |
| --- | --- |
| b) Denken, Programmieren, Debuggen | X |
| c) Programmieren, Debuggen, Denken |  |
| d) Die Reihenfolge ist beliebig |  |