Prüfung:		µ-Computertechnik

Termin:			14. Juli 2000; 11:00-13:00

Prüfer:			Prof. Walter

Hilfsmittel:		beliebig

Name:		_________________________

Vorname:		_________________________

Studiengang:	_________________________

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

| Aufgabe | mögl. Punkte | erreichte Punkte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12 |  |
| 2 | 12 |  |
| 3 | 8 |  |
| 4 | 10 |  |
| 5+6 | 8 |  |
| Gesamt | 50 |  |
|  | Note |  |

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkungen:

1.	80535 Programm „Prellz“ (12 Punkte)	___

Aufgabe 1:

Um die Prelleigenschaft eines Schalters zu analysieren, wird die Anzahl der Kontakte zwischen den Kontaktstellen beim Schließen gemessen. Hierzu wird Timer 2 und der Port 1.1 verwendet. Bei geöffnetem Schalter besteht an Port 1.1 „High-Pegel“.

- Erstellen Sie ein Schaltbild für die Aufgabe mit den notwendigen Signalen.

- Erstellen Sie ein Struktogramm oder PDL ( Program Design Language) für das Controller-Programm.

- Schreiben Sie das Programm in Assembler

- Beschreiben Sie die notwendigen Schritte, um das Programm zu Debuggern.

Lösung a:

2. 80535 Programm „Prellt“ (12 Punkte)	___

Um die Prellzeiten beim Schließen zu analysieren, werden die Zeiten von fallender Flanke zu fallender Flanke gemessen und in die externe Speicherzelle ab 2000H geschrieben.

- Beschreiben Sie die prinzipielle Überlegung zur Lösung des Problems.

- Erstellen Sie ein Struktogramm oder PDL

- Schreiben Sie das Programm in Assembler.

Lösung a.

3.	Prozessorwahl (8 Punkte)							___

Wählen Sie für die nachfolgenden Aufgaben den optimalen Prozessor / Controller (bzgl. Kosten - Programmieraufwand bei der angegebenen Stückzahl) aus. Bitte begründen Sie Ihre Lösung.

a.	Aufgabe: Steuerung einer Kamera
Eine Kamera wird mit zwei Schrittmotoren positioniert. Aufgrund der kleinen Stückzahl und der schnellen Umsetzung spielen die Prozessorkosten eine untergeordnete Rolle.

Prozessor / Controller: __________________

Begründung:

b.	Aufgabe: Tastatur

Eine Tastatur mit Funkübertragung soll entwickelt werden. Hierbei wird ein neuer Baustein auf Bluetooth-Standard für die Kommunikation eingesetzt. Dieser Baustein lässt sich über eine RS232 / V24-Schnittstelle ansteuern.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers bei 100000 Systemen an?

Prozessor / Controller: _________________

Begründung:

c.	Aufgabe: Equalizer

Um die Schalleigenschaften eines Raumes zu kompensieren, sollen programmierbare Filter auf Prozessorbasis entwickelt werden.

Bitte geben Sie die genaue Bezeichnung des einzusetzenden Prozessors / Controllers an?

Prozessor / Controller: ____________________

Begründung:

- Aufgabe: Datenlogger

Für eine Füllstandsmessung in einem Wassersilo wird ein Ultraschallsensor mit V24-Schnittstelle (9600 Bit/s) eingesetzt. Die Messdaten werden mit einem Controller verarbeitet und über eine V24-Schnittstelle an einen PC übertragen. Die Messfrequenz liegt bei 20 Hz. Stückzahl: 10 000.

Prozessor / Controller:______________________

Begründung:

4.	Timing Berechnung (10 Punkte)							___

Für ein Aquarium wird ein Display (240*128) für grafische Anzeigen benötigt. Das Display wird Memory-mapped, d.h. in den Datenspeicherbereich ab 8000H gelegt. Es wird ein neuer, höher getakteter Controller eingesetzt.

- Berechnen Sie die maximal mögliche Taktfrequenz des Controllers für den Schreibzugriff.

5.   µ-Controller (3 Punkte, jeweils nur eine und beste Antwort) 	___

1.	Durch welches Signal wird beim 80535-Controller zwischen internem und externem Programmspeicher umgeschaltet.

| a | /PSEN |  |
| --- | --- | --- |
| b | /RD |  |
| c | /EA |  |
| d | ALE |  |

2.	Welcher Port des 8051-Controllers hat die höchste Flexibilität zum Anschluß von Peripherie.

| a | Port 0 |  |
| --- | --- | --- |
| b | Port 1 |  |
| c | Port 2 |  |
| d | Port 4 |  |

3.	Der Stackpointer im 8051 wird durch folgende Befehle nicht beeinflußt?

| a | Push dadr |  |
| --- | --- | --- |
| b | Cpl A |  |
| c | Lcall adr16 |  |
| d | Push dadr, Pop dadr, Lcall adr16 |  |

4.	Welcher Zahl entspricht 128?

| a | 081H |  |
| --- | --- | --- |
| b | Oktal 100 |  |
| c | 1000 0001 |  |
| d | 2 hoch 7 |  |

5.	Welcher Controller der 8051-Familie hat einen A/D-Wandler mit nur einem Kanal?

| a | 80C51 |  |
| --- | --- | --- |
| b | 80C515C |  |
| c | 80C535 |  |
| d | keiner der oben aufgeführten |  |

6.	 Welche Bits steuern den Multiplexer im 80535.

| a | MX0 |  |
| --- | --- | --- |
| b | MX1 |  |
| c | ADM |  |
| d | MX0, MX1, MX2 |  |

6.	Allgemeine Fragen  (5 Punkte, jeweils nur eine Lösung)				___

Ein wesentlicher technischer Unterschied zwischen USB-Bus und V24 besteht in:

| a | USB ~ Digital- und V24 ~ analog |  |
| --- | --- | --- |
| b | USB ~ Kupferleitung und V24 ~ Glasfaser |  |
| c | USB ~ Anschluß an PC und Notebook V24 ~ nur PC |  |
| d | USB ~ der Plug&Play-Fähigkeit V24 ~ keine Plug&Play Fähigkeit |  |

Windows 98  hat einen speziellen Befehl um die momentane IP-Adresse  in Erfahrung zu bringen. Wir heißt dieser?

| a | Iphelp |  |
| --- | --- | --- |
| b | Winipcfg |  |
| c | Ipconfig |  |
| d | tracert |  |

Ein DOS-Anwender verwendet einen 80386 Prozessor und möchte sein System zur Programmentwicklung unter Windows 98 verwenden. Welche Empfehlung geben Sie?

| a | Diese Umstellung ist empfehlenswert. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Ohne neue Festplatte sollte dieser Schritt nicht durchgeführt werden. |  |
| c | Sie sollten ein neues System erwerben. |  |
| d | Nehmen Sie lieber etwas Hauptspeicher hinzu. |  |

Welcher Port des 80C515 und des 80C535 wird für die externen Anschlüsse des A/D-Wandlers verwendet?

| a | Port 6 |  |
| --- | --- | --- |
| b | Port 5 |  |
| c | Port 4 |  |
| d | Der 8051-Controller hat keinen A/D-Wandler |  |

Welcher Controller ermöglicht es, den 80C535 Controller zu ersetzen.

| a | 80C52 |  |
| --- | --- | --- |
| b | 80C31 |  |
| c | Keiner der aufgeführten |  |
| d | 80C87 |  |

Welcher Unterschied besteht zwischen einem T-DSL-Anschluss und einem ISDN-Anschluss?

| a | Ein T-DSL Anschluss ist teurer und schneller |  |
| --- | --- | --- |
| b | Ein T-DSL Anschluss ist billiger und schneller |  |
| c | Ein T-DSL Anschluss ist billiger und langsamer |  |
| d | Ein T-DSL Anschluss ist teuerer und langsamer |  |

Welches Register ist nicht im 8051 vorhanden?

| a | R2 |  |
| --- | --- | --- |
| b | B |  |
| c | ADCON |  |
| d | TCON |  |

Die Interrupt-Einheit des 80535 Controllers hat folgende Interrupts des 8051 nicht?

| a | Der 80535 hat alle Interrupts des 8051 |  |
| --- | --- | --- |
| b | Reset, EXTIO, TIMER2, EXT1, TIMER 1, SINT |  |
| c | Reset, EXTIO, TIMER0, EXT1, TIMER 2, SINT |  |
| d | Reset, EXTIO, TIMER0, EXT1, TIMER 1, SINT |  |

Wie kann man die Basis-Funktion – Signal kommt elektrisch an - der V24-Schnittstelle überprüfen?

| a | Nur per Software |  |
| --- | --- | --- |
| b | Nur mit Emulator |  |
| c | Mit einem Oszillografen oder Logikstift |  |
| d | Nur mit Logikstift |  |

Welche Abkürzung bezeichnet eine direkt adressierbare interne Speicherzelle des 80C535?

| a | CSEG |  |
| --- | --- | --- |
| b | PORT 0 |  |
| c | SEI |  |
| d | ISEG |  |

# Text boxes

Controller